|  | УТВЕРЖЕНА постановлением главы местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение от ______________ № _______ |
| --- | --- |

Разработчик: ООО «Объединение энергоменеджмента»

Заказчик: Местная администрация муниципального образования

Низинское сельское поселение

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

до 2020 года

ТОМ i

(ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ)

МО «Низинское сельское поселение»,

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	14

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения муниципального образования Низинское сельское поселение	14

2.1.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями.	14

2.1.2.	Источники тепловой энергии дер. Низино	16

2.1.3.	Источник тепловой энергии пос. Жилгородок	17

2.1.4.	Тепловые сети дер. Низино	18

2.1.5.	Тепловые сети пос. Жилгородок	19

2.1.6.	Зоны действия источников тепловой энергии.	20

2.1.7.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	21

2.1.8.	Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	23

2.1.9.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	24

2.1.10 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.	24

2.2. Анализ текущего состояния системы водоснабжения	25

2.2.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями.	25

2.2.2. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	27

2.2.3. Анализ тарифообразования в сфере водоснабжения, уровня платежеспособности и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	29

2.2.4. Существующие проблемы в системе водоснабжения и рекомендуемые решения.	30

2.3. Анализ текущего состояния системы водоотведения	33

2.3.1. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	33

2.3.2. Анализ тарифообразования в сфере водоотведения и платежеспособности потребителей за предоставленные ресурсы	34

2.3.4 .Существующие проблемы в системе водоотведения и рекомендуемые решения.	35

2.4.	Газоснабжение	37

2.4.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями.	37

2.4.2. Анализ текущего состояния системы газоснабжения	38

2.4.3. Анализ тарифообразования в сфере газоснабжения	39

2.4.4. Существующие проблемы в системе газоснабжения Низинского  с.п. и рекомендуемые решения.	42

2.5.	Электроснабжение	44

2.5.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	44

2.5.2. Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения	45

2.5.3 Анализ тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	48

2.5.4. Существующее состояние системы ресурсоснабжения	49

2.6. Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации ТБО	50

2.7. Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей	56

3.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	59

4.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	73

5.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	93

6.	УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	98

Паспорт Программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение на период до 2020 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г.; Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.; Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 02.02.2010 №102-p; «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ №204 от 06.05.2011 г.; Устав муниципального образования Низинское сельское поселение (утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 22.11.2005 г. №17); Генеральный план муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Программа по реконструкции схемы теплоснабжения МО Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на перспективный период до 2027г; Схема водоснабжения и водоотведения МО «Низинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области» на 2013 – 2023 годы; Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Низинское сельское поселение на 2011-2020» (утверждена Решением Совета депутатов МО Низинское сельское поселение МО Ленинградский муниципальный район Ленинградской области от 02.12.2011 №129). |
| Заказчик Программы: | Местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение |
| Разработчик Программы: | ООО «Объединение энергоменеджмента» 197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 4А, офис 407; тел./факс (812) 449-03-16, 449-00-26 |
| Цель Программы: | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Низинское сельское поселение, а также повышение качества жизни населения муниципального образования Низинское сельское поселение за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение; взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение; разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение; повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования Низинское сельское поселение; совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования Низинское сельское поселение |
| Важнейшие целевые показатели Программы (к 2020 году): | Система теплоснабжения: аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 6%; удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; Система водоснабжения: аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; сокращение эксплуатационных затрат на материалы и энергию на 10%. Система водоотведения: аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; Система электроснабжения: Обеспечение подключенной нагрузки с учетом технологического подключения объектов капитального строительства 8,11 МВт. Система газоснабжения: обеспечение потребителей услугой газоснабжения. Система утилизации и захоронения ТБО: обеспечение процесса сортировки ТБО в размере 100% от объемов образования отходов на территории сельского поселения; сокращение объема захораниваемых ТБО на 10%. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Сроки реализации программы: 2013-2020 годы, в том числе по этапам: 1 этап – 2013-2015 годы; 2 этап – 2016-2020 годы. |
| Объем и источники финансирования программы: | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2013-2020 гг. составляет 42715 тыс. руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся: бюджет Ленинградской области; бюджет Ломоносовского муниципального района; бюджет муниципального образования Низинское сельское поселение; средства предприятий; прочие источники финансирования |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение до 2020 г. (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». При разработке Программы принимаются следующие определения и понятия.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатываются организациями коммунального комплекса, согласуются и представляются в орган регулирования или утверждаются представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей сельского поселения. Коммунальные системы являются масштабными и капиталоемкими хозяйственными сферами. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале – до 2020 года и подразумевает двухэтапную процедуру реализации в соответствии со сроками, обозначенными в проекте генерального плана развития муниципального образования Низинское сельское поселение и в схеме территориального планирования муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования Низинское сельское поселение на период 2013–2020 гг., а также повышение качества жизни населения муниципального образования Низинское сельское поселение за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования Низинское сельское поселение;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования Низинское сельское поселение.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования Низинское сельское поселение.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- Генерального плана МО Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

- программы по реконструкции схемы теплоснабжения МО Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на перспективный период до 2027г.;

- схемой водоснабжения и водоотведения МО «Низинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области» на 2013 – 2023 годы;

- генеральной схемы санитарной очистки территории МО Низинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области;

- программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Низинское сельское поселение на 2011–2020 годы»

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

  - федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

  - указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

  - постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 №360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

  - постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 №464 «Правила финансирования инвестиционных программ коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

  - постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

  - постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

  - постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №857 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

  - приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

  - приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

- Генеральным планом МО Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;

- программой по реконструкции схемы теплоснабжения МО Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на перспективный период до 2027г;

- схемой водоснабжения и водоотведения МО «Низинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области» на 2013 – 2023 годы;

- генеральной схемой санитарной очистки территории МО Низинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области;

- инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования Низинское сельское поселение и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Низинское сельское поселение;

- долгосрочными целевыми программами, реализуемыми на территории Ленинградской области;

- программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Низинское сельское поселение на 2011-2020 гг.;

- программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования Низинское сельское поселение и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Низинское сельское поселение (при их наличии).

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## 2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения муниципального образования Низинское сельское поселение

2.1.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями.

В МО Низинское сельское поселение централизованным теплоснабжением охвачены территории дер. Низино и пос. Жилгородок. Теплоснабжение потребителей МО Низинское сельское поселение осуществляют две организации: ООО «Энергосфера» - осуществляет производство тепловой энергии и обеспечивает отопление и тепловую нагрузку дер. Низино, МУП «Низино» -  обеспечивает тепловой энергией пос. Жилгородок. ООО «Энергосфера» эксплуатирует  имущественный комплекс (котельные и тепловые сети) на основании договора аренды с ООО «Ломоносовский энергетический комплекс»- собственником котельной и тепловых сетей дер. Низино, согласно которому в аренду переданы: здание котельной в дер. Низино, внутриплощадочные тепловые сети и ГВС, наружные  тепловые сети  дер. Низино.

Функциональные схемы централизованного теплоснабжения для дер. Низино и пос. Жилгородка представлены на рисунках 2.1.1.1. и 2.1.1.2. соответственно:

Рисунок 2.1.1.1  Функциональная схема организации централизованного теплоснабжения дер. Низино.

Рисунок 2.1.1.2  Функциональная схема организации централизованного теплоснабжения пос. Жилгородок.

ООО «Энергосфера» осуществляет регулируемые виды деятельности, в том числе – реализует тепловую энергию (мощность). Тарифы (цены) продажи на реализуемую организацией тепловую энергию подлежат государственному регулированию в соответствии с полномочиями органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. Основными видами деятельности ООО «Энергосфера» являются: эксплуатация, обслуживание, проектирование, реконструкция и наладка котельных на различных видах топлива (нефть, мазут, газ, уголь, щепа и другие биоэнергетические ресурсы).

    - Источники тепловой энергии дер. Низино

Источником централизованного теплоснабжения дер. Низино является одна газовая котельная.

Установленная мощность котельной 12,8 Гкал/ч.

Основным оборудованием котельной являются два водогрейных котла, марки ДЕ 10-14 макс. производительной мощностью 9,46 Гкал/ч., изготовления 1985г., вводом в эксплуатацию – 1988г. и 1990г. Котлы предназначены для покрытия собственных нужд котельной и подключённых нагрузок в горячей воде, включая нагрузку ГВС.

Характеристики котлов и техническое описание см. в таблице №5.1.1.1 Том II, Обосновывающие материалы.

Котельная оснащена тремя сетевыми насосами, двумя деаэраторами КБУГВ-50, двумя пароводоподогревателями.

Тепловая энергия подается на нужды отопления и ГВС.

Подключенная тепловая нагрузка  потребителей составляет 6,8 Гкал/ч или 53% от установленной мощности котельной.

Степень износа основного оборудования на 2008г. – 70%.

    - Источник тепловой энергии пос. Жилгородок

Источником централизованной системы теплоснабжения пос. Жилгородок является одна газовая котельная, находящаяся на балансе и эксплуатируемая МУП «Низино», установленной мощностью 18 Гкал/ч, расположенная в юго-восточной части поселка.

Котельная введена в эксплуатацию в 1980 году, в ней установлено 3 паровых котла ДЕ 10-14,  предназначенных для покрытия собственных нужд котельной и подключённых нагрузок в горячей воде, включая отопительную нагрузку и нагрузку ГВС.

Котельная оснащена одним рабочим и одним резервным сетевыми насосами, двумя подпиточными подогревателями ГВС, двумя сетевыми пароводяными подогревателями, двумя подпиточными насосами ГВС.

Характеристики вспомогательного оборудования отражены в таблице №5.1.2.2 Том II, Обосновывающие материалы.

Тепловая энергия подается на нужды отопления и ГВС.

Сведения о приборах учета котельной №15 даны в таблице №5.1.1.2 Том II, Обосновывающие материалы.

    - Тепловые сети дер. Низино

Все тепловые сети на территории дер. Низино, находятся на балансе ООО «Энергосфера». Общая протяженность в двухтрубном исчислении составляет 2,811 километра. Схема тепловых сетей открытая, двухтрубная, с ГВС.

Потребителями тепла являются жилые дома, детские и лечебное учреждения, административные здания.

Прокладка трубопроводов надземная, подземная, бесканальная, канальная, в непроходных каналах, по подвалам зданий.

Таблица 2.1.4.1

Характеристика тепловых сетей котельной дер. Низино

| Условный диаметр, мм | длина, м | Теплоноситель | Способ прокладки | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 380 | Вода | Канальный | Мин.вата/ рубероид |
| 65 | 60 |  | Надземный/ канальный | Мин.вата/ рубероид |
| 80 | 130 |  | Надземный/ канальный | Мин.вата/ рубероид |
| 100 | 524 |  | Надземный/ канальный | Мин.вата/ рубероид |
| 125 | 479 |  | Канальный | Мин.вата/ рубероид |
| 200 | 1238 |  | Надземный | Мин.вата/ рубероид |

В настоящий момент тепловая сеть эксплуатируется по температурному графику 95-70 С. Величина потерь тепловой энергии в 2011 составляла 28,57%.

Сведения о количестве дефектов, а также, о капитальных ремонтах тепловых сетей, находящихся на праве аренды у ООО «Энергосфера» не предоставлены.

Этажность зданий 1-5 этажа.

    - Тепловые сети пос. Жилгородок

Все тепловые сети на территории пос. Жилгородок находятся на балансе МУП «Низино». Общая протяженность в двухтрубном исчислении составляет 2,4 км. Схема тепловых сетей открытая, с ГВС.

Потребителями тепла являются жилые дома, магазин.

Прокладка трубопроводов надземная, подземная, бесканальная, в непроходных каналах, по подвалам зданий.

Таблица 2.1.5.1

Характеристика тепловых сетей котельной пос. Жилгородок

| Условный диаметр, мм | длина, м | Теплоноситель | Способ прокладки | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 71,93 | Вода | Канальный | Мин.вата/ рубероид |
| 80 | 280 |  | Канальный | Мин.вата/ рубероид |
| 100 | 110 |  | Канальный | Мин.вата/ рубероид |
| 125 | 50 |  | Канальный | Мин.вата/ рубероид |
| 150 | 251 |  | Надземный | Мин.вата/ рубероид |
| 200 | 358 |  | Надземный | Мин.вата/ рубероид |
| 250 | 70 |  | Надземный | Мин.вата/ рубероид |

На 2013г. тепловая сеть эксплуатировалась по температурному графику 95-70 С.

Капитальный ремонт тепловых сетей осуществлялся в 2012году – замена участка тепловой сети от ТК №19 до ТК-2 и от ТК-2 до дома №2 общая протяженность участка – 400 м.

    - Зоны действия источников тепловой энергии.

В дер. Низино источником тепловой энергии является одна газовая котельная, так же присутствует индивидуальное теплоснабжение.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение дер. Низино осуществляется в здание местной администрации, детский сад, среднеобразовательную школу, клуб, магазины, почтовое отделение, производственный цех, в многоквартирные дома по адресам: ул. Центральная д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

В пос. Жилгородок источником тепловой энергии является одна газовая котельная, так же присутствует индивидуальное теплоснабжение.

Теплоснабжение осуществляется в дома №1,2,34,5,6,7, магазин.

Схема тепловых сетей централизованного теплоснабжения дер. Низино и пос. Жилгородок представлены в Приложении №1 и №2, Том II, Обосновывающие материалы.

    - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчетная подключенная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от котельной дер. Низино 2,6 Гкал/ч и за последние годы практически не менялась. Из них 1,9 Гкал/ч приходится на отопление и 0,7 Гкал/ч на ГВС.

Таблица 2.1.7.1

Тепловые нагрузки потребителей котельной дер. Низино

| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2,61 | 1,9 | 0,7 |

Расчетная подключенная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от котельной пос. Жилгородок составляет 2,83 Гкал/ч, из них 2,03 Гкал/ч приходится на отопление и 0,8 Гкал/ч на ГВС.

Таблица 2.1.7.2

Тепловые нагрузки потребителей котельной пос. Жилгородок

| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2,83 | 2,03 | 0,8 |

Таблица 2.1.7.3

Расчетные тепловые нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения дер. Низино

| Наименование узла | Нагрузка на СО,Гкал/ч | Нагрузка на открытый водоразбор,Гкал/ч | Вид теплоносителя вода/пар |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация | 0,01 | 0,00 | Вода |
| Админ дом 2 | 0,01 | 0,00 |  |
| Детский сад | 0,03 | 0,01 |  |
| Клуб | 0,01 | 0,01 |  |
| Магазин 1 | 0,01 | 0,00 |  |
| Магазин 2 | 0,02 | 0,00 |  |
| Почта | 0,01 | 0,00 |  |
| Производственный цех | 0,01 | 0,00 |  |
| Центральная дом 2 | 0,07 | 0,03 |  |
| Центральная дом 5 | 0,25 | 0,10 |  |
| Центральная дом 1 | 0,07 | 0,03 |  |
| Центральная дом 10 | 0,16 | 0,06 |  |
| Центральная дом 11 | 0,15 | 0,06 |  |
| Центральная дом 12 | 0,20 | 0,08 |  |
| Центральная дом 3 | 0,09 | 0,03 |  |
| Центральная дом 4 | 0,09 | 0,03 |  |
| Центральная дом 6 | 0,25 | 0,10 |  |
| Центральная дом 7 | 0,14 | 0,05 |  |
| Центральная дом 8 | 0,14 | 0,05 |  |
| Центральная дом 9 | 0,14 | 0,05 |  |
| Школа | 0,04 | 0,02 |  |
| ИТОГО | 1,9 | 0,71 |  |

Таблица 2.1.7.4

Расчетные тепловые нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения пос. Жилгородок

| Наименование узла | Нагрузка на СО,Гкал/ч | Нагрузка на открытый водоразбор,Гкал/ч | Вид теплоносителя вода/пар |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом№1 | 0,19 | 0,08 | Вода |
| Дом№2 | 0,31 | 0,12 |  |
| Дом № 3 | 0,19 | 0,07 |  |
| Дом № 4 | 0,34 | 0,13 |  |
| Дом № 5 | 0,30 | 0,12 |  |
| Дом № 6 | 0,34 | 0,13 |  |
| Дом № 7 | 0,30 | 0,12 |  |
| Магазин | 0,04 | 0,02 |  |
| ИТОГО | 2 | 0,8 |  |

Суммарная выработка тепла котельными в Низинском сельском поселении в 2011 г составила, согласно данным 18980 Гкал.

Балансы тепловой энергии, отпускаемой потребителям Низинского сельского поселения в 2012г. с перспективой до 2020-2027гг., представлены в следующей таблице:

Таблица 2.1.7.5.

Перспективные балансы тепловой энергии источников теплоснабжения

| Наименование источника | Наименование показателей | Единица измерения | Периоды, год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2012-2015 | 2015-2020 | 2020-2027 |
| Центральная котельная ООО «Энергосфера» | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
|  | Подключенная нагрузка |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 7%. | Гкал/час | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | Резерв/дефицит |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Котельная МУП «Низино» | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | Подключенная нагрузка |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 7%. | Гкал/час | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Резерв/дефицит |  | 15 | 15 | 15 | 15 |

    - Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Основным топливом обеих котельных является природный газ высокого давления, резервное топливо отсутствует. Снабжение топливом производится от поселкового газопровода высокого давления через ГРП котельной, откуда газ низкого давления поступает к котлам. Удельный годовой расход газа котельной дер. Низино в 2012г. составил 2657,32 н.тыс. м3/год. Фактический годовой расход газа котельной пос. Жилгородок в 2012г. составил 753,81 н.тыс.м3/год.

Рисунок 2.1.8.1 Расчетное годовое потребление топлива котельной дер. Низино, н. тыс.м3/год.

Рисунок 2.1.8.2 Расчетное годовое потребление топлива котельной пос. Жилгородок, н. тыс.м3/год.

    - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании утверждаются на календарный год соответствующим приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области.

Приказами ЛенРТК № 204-п от 24.12.2012г. соответственно утверждены следующие одноставочные тарифы на тепловую энергию на нужды потребителей Низинского  СП  Ломоносовского района по периодам:

Таблица 2.1.9.1.

Тарифы на тепловую энергию в 2013 г., руб./Гкал.

| Одноставочный тариф, руб./Гкал | 2013 (без НДС) |
| --- | --- |
|  | с 01.01.по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | Среднегодовой тариф |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 1746,61 | 2008,60 | 1877,60 |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | 1480,18 | 1744,99 | 1612,58 |
| Темп прироста тарифа для населения к пред.периоду |  | 115% |  |

2.1.10 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

- На котельных отсутствуют резервные мощности, т.е. при выходе из строя одного котлоагрегата, располагаемая мощность котельных снизится.

- Резервные трубопроводы от существующих котельных отсутствуют.

- Отсутствует закольцованность системы, что приводит к отключению группы потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

- Абоненты по адресам: улица Центральная дома с 7 по 12 находятся вне радиуса эффективного теплоснабжения.

- Высокая степень износа, как оборудования котельных – 70%, так и тепловой сети: в дер. Низино– 50%, в пос. Жилгородок - 90%.

## 2.2. Анализ текущего состояния системы водоснабжения

2.2.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями.

Для абонентов МО Низинское CП оказание услуг водоснабжения осуществляют ОАО «Ломоносовские областные коммунальные системы», ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс», филиал «Водоснабжение СПб» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и МУП «Низино».

ООО «ЛРТЭК» покупает холодную воду у ОАО «Ломоносовские областные коммунальные системы» и транспортирует ее коммунальному предприятию МУП «Низино», распределяющему воду потребителям (в основном населению, предприятиям и организациям бюджетной сферы)  МО Низинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области.

Общество с ограниченной ответственностью «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс» является крупнейшей ресурсоснабжающей организацией Ломоносовского района Ленинградской области, обеспечивающей коммунальными ресурсами (питьевой водой, тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение, водоотведением) потребителей, среди которых и важнейшие социальные объекты (школы, детские сады, больницы), и предприятия и учреждения, в том числе и стратегические (войсковые части и т.п.) и, население всего района.

В эксплуатации ООО «ЛР ТЭК» находятся объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе котельные: 22 газовые, 1 мазутная, 1 электрокотельная и 5 угольных, а также водонасосные и канализационные станции, очистные сооружения, инженерные сети и другие объекты жизнеобеспечения.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обеспечивает питьевой водой 5 млн. человек и десятки тысяч предприятий и организаций. Количество водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) на балансе организации по состоянию на 01.01.2013 г. - 6755 км, количество водонапорных скважин - 110 шт., количество подкачивающих насосных станций - 200 шт.

ООО «ЛР ТЭК» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предоставляют пользователю коммунальные услуги надлежащего качества, безопасные для его жизни, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Правовые основы регулирования тарифов и общие принципы тарифной политики организаций коммунального комплекса на 2013 год установлены Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

В соответствии с действующим законодательством тарифное регулирование деятельности организации коммунального комплекса на федеральном уровне осуществляется Федеральной службой по тарифам, которая  по решению Правительства Российской Федерации устанавливает предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на услуги организации коммунального комплекса (в среднем по субъектам Российской Федерации).

Обеспечение питьевой водой в населенных пунктах Ломоносовского района осуществляется из магистральных водоводов от ГУП Водоканала Санкт-Петербурга и от ОАО «ЛОКС».

2.2.2. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Основные показатели системы водоснабжения всего поселения на 2013г.:

- Мощность всех водопроводов и водозаборов –7,2 тыс. м3/сутки;

- Количество питьевой воды (ХВС), отпущенной всем потребителям за 2012год составляет 595,903 тыс. м3/год, (~ 1910 м3/сут), в том числе:

- населению 203,67тыс. м3/год, (~ 700 м3/сут);

- бюджетным организациям 5,989 тыс. м3/год, (~ 20 м3/сут);

- предприятиям 354,624 тыс. м3/год, (~ 1050 м3/сут);

- потери и другие нужды 31,62 тыс. м3/год (~ 140 м3/сут);

- Количество горячей воды (ГВС), отпущенной потребителям за 2012 год составляет 165,5 тыс. м3 в год (~ 460 м3/сут), в том числе:

- населению 160,0 тыс. м3/год, (~ 440 м3/сут);

- бюджетным организациям 3,65 тыс. м3/год, (~ 10 м3/сут);

- другим потребителям 1,82 тыс. м3/год (~ 5 м3/сут);

Основные показатели системы водоснабжения дер. Низино на 2013г.:

- Протяженность водопроводных сетей – 8,8 км:

- магистральный водопровод – 2,9 км от сетей ОАО «ЛОКС» до ВНС,

- уличная разводящая сеть – 5,9 км;

- Диаметр и материал труб сетей водоснабжения:

2,9 км – Ду 200, чугун;

1,5 км – Ду 150, чугун;

1,7 км – Ду 100, чугун;

0,8 км – Ду 150, сталь;

1,1 км – Ду 100, сталь;

0,8 км – Ду 50, сталь;

- Водонапорная башня объем 40м3, высота 22м, материал кирпич, резервуар стальной;

- Фактический объем потребления холодной воды на одного жителя– 84 л в сутки (нормативный уровень 180 л в сутки);

- Фактический объем потребления горячей воды на одного жителя– 40 л в сутки (нормативный уровень 120 л в сутки);

- Год ввода в эксплуатацию сетей системы холодного водоснабжения – 1979г.;

- Износ сетей системы холодного водоснабжения - 70%;

- Год ввода в эксплуатацию сооружений подъема воды ВНС – 1963г.;

- Износ сооружений подъема воды ВНС - 80%;

- Резервный источник водоснабжения – резервная ВНС: водоотстойник объемом 1500 м3, 2 насоса: основной К 90/30, производительностью 90 м3/ч., резервный К 90/55, производительностью 90 м3/ч. Уровень износа сооружений и оборудования резервного источника воды – 100%.

Основные показатели системы водоснабжения п. Жилгородок на 2013г.:

- Фактический годовой объем потребления населенным пунктом –55,4 тыс. м3/год;

- Протяженность водопроводной уличной разводящей сети – 1,3 км;

- Фактический объем потребления холодной воды на одного жителя– 84 л в сутки (нормативный уровень 180 л в сутки);

- Фактический объем потребления горячей воды на одного жителя– 40 л в сутки (нормативный уровень 120 л в сутки);

- Год ввода в эксплуатацию сетей системы холодного водоснабжения – 1979г.;

- Износ сетей системы холодного водоснабжения - 70%;

Инженерная инфраструктура военного городка №1 на территории МО Низинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, в том числе и система водоснабжения, находится в ведомстве Минобороны РФ. Процесс передачи имущества военного городка только начался и находится на стадии согласования документации (см. доклад главы администрации МО «Низинское СП» за 2012 год на официальном сайте, http://www.nizino.info). – инженерные сети с июня 2012 года – в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МО НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ПЕРЕДАНЫ В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ МУП «НИЗИНО»!!!!

Характеристики насосного оборудования системы водоснабжения Низинского сельского поселения приведены в таблице 5.2.1.1., Том II, Обосновывающие материалы.

Вода подается на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды населения и персонала учреждений через разветвлённую сеть водоснабжения.

2.2.3. Анализ тарифообразования в сфере водоснабжения, уровня платежеспособности и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на 2013 год были определены:

-	Приказом комитета по тарифам и ценовой политики (ЛенРТК) от 30 ноября 2012 г. № 174-п. «Об установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод потребителям Ленинградской области в 2013 году».

Основными потребителями воды являются: население муниципального образования Низинское сельское поселение, ряд объектов промышленного, социально-культурного и бытового назначения.

Таблица 2.2.3.1

Динамика тарифа на питьевую воду ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс» в 2013г., одноставочный, руб./куб. м., без НДС

| Питьевая вода |
| --- |
| Период 2013г. | Тариф экономически обосно-ванный, руб./куб. м Утверждён. Лен. РТК (приказ от 30 ноября 2012 г. № 174-п) | Тариф для населения, руб./куб. м | Уровень роста тарифа для населения к предыдущему периоду, % | Разница между регулируемым тарифом и установленным тарифом для населения МО "Низинское сельское поселение" |
| с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. | 28,19 | 28,19 |  | 0 |
| с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. | 31,42 | 31,42 | 111,45% | 0 |

Планируемый уровень роста экономически обоснованного тарифа с 01.01.2013 по 31.12.2013г.  составляет 111,45%.

Удельный размер платы за центральное водоснабжение для собственников жилых помещений с регистрацией постоянного  в них проживания с 01.01.2013 по 31.12.2013 -  29,80 руб/куб.м.

Уровень собираемости платежей населения за услуги водоснабжения в 2012 году составил 91,23%. Оплата за потребленную воду производится ежемесячно. Общедомовые водомерные счетчики установлены не в полном объеме. Абоненты, не имеющие узлов учета, уведомлены о необходимости их установки.

2.2.4. Существующие проблемы в системе водоснабжения и рекомендуемые решения.

На основании результатов, проведенного в 2011г. анализа питьевого водоснабжения на территории Ленинградской области, Главный государственный санитарный врач по Ленинградской области С.А. Горбанев причислил Ломоносовский район к районам с наиболее напряженной обстановкой по причине отсутствия обеззараживающих устройств на водопроводах в малых деревнях, современных комплексов очистных сооружений, станций обезжелезивания.

Ухудшению качества воды, подаваемой населению области, способствует также неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей, срок эксплуатации которых превышает нормативный. Степень их изношенности по Низинскому  сельскому поселению составляет ок. 70%.

Кроме того, проблемой водопроводных сетей является загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопроводов. В периоды отключения воды и поступления в трубы воздуха происходит интенсивное образование окислов железа, повышается шероховатость труб, увеличиваются поверхность обрастаний, на которых сорбируются имеющиеся в потоке примеси. Результатом является возникновение вторичных загрязнений в водопроводных сетях и дефицита воды на отдельных участках, связанного с уменьшением диаметров труб. По заключению территориального отдела Роспотребнадзора по Ленинградской области качество воды по ряду позиций не соответствует гигиеническим нормативам.

Водопроводные сети эксплуатируются недостаточно эффективно, что приводит к высокому уровню потребления энергии. Недостаточная эффективность работы сетей обусловлена низким уровнем автоматизации объектов и сооружений. Несмотря, на непревышение фактического водопотребления над расчетно-нормативными значениями и лимитами, потери холодной воды в сетях составляют существенное значение (20% от общего количества воды, поступившего в сети водоснабжения). В целях сокращения потерь воды в сетях водоснабжения и получения объективных данных о потреблении воды необходимы замена трубопроводов на изношенных участках сетей водоснабжения.

Износ системы холодного водоснабжения Низинского  СП по состоянию на 01.01.2013г. оценивается в районе 80%.

Качество воды в местах водозабора из поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения по микробиологическим показателям продолжает оставаться неудовлетворительным. В целом по Ленинградской области удельный вес нестандартных проб в 2011 году составил 41,61 % (в 2010 – 39,72 %). Среди районов наиболее высокие уровни неудовлетворительных проб регистрируются в Ломоносовском – 75,0 %.

По результатам лабораторных исследований удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды в распределительной сети по микробиологическим показателям в 2011 году понизился на 1,44 % по сравнению с предыдущим годом и составил 3,86 %. В Ломоносовском районе данный показатель превышает среднеобластной и составляет – 9,53%.

Актуальной остается проблема качества водопроводной воды по химическому составу. По результатам лабораторных исследований удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды в распределительной сети по санитарно-химическим показателям в 2011 году составил 26,78 % против 30,3 % в 2010. Приоритетными показателями несоответствия являются – железо, окисляемость, цветность, мутность. В Ломоносовском районе данный показатель составляет 18,52%. Основными причинами низкого качества питьевой воды, подаваемой населению, по прежнему являются: продолжающееся антропогенное загрязнение поверхностных и подземных вод (в частности, вследствие неудовлетворительной эксплуатации канализационных очистных сооружений), факторы природного характера, отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников, использование старых технологических решений водоподготовки в условиях ухудшения качества воды и снижения класса источника водоснабжения, рассчитанного на использование традиционных схем очистки воды, низкое санитарно-техническое состояние существующих сетей и сооружений.

Отсутствие чистой воды и систем канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий  и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов.

Длительное использование воды с низким содержанием солей жесткости способствует развитию сердечнососудистой патологии, отрицательно действует на костную ткань, органы мочевыведения и желудочно-кишечный тракт. Употребление воды из некоторых подземных источников повышенной жесткости является фактором риска развития мочекаменной болезни.

Мероприятия, предусмотренные долгосрочной целевой программой «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 годы» охватывают не все населенные пункты, имеющие проблемы с обеспечением населения доброкачественной питьевой водой. В связи с этим, С.А.Горбанев рекомендует Главам администраций муниципальных образований обеспечить разработку муниципальных программ, предусматривающих улучшение качества питьевого водоснабжения отдельных населенных пунктов.

На момент разработки Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО Низинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области заказан проект Новоладожского водовода, определены объемы и источники финансирования, однако до конца не определены основные инвесторы, на которые обеспечат стабильное финансирование данного проекта. Администрация МО «Низинское СП» активно ищет инвесторов для осуществления проекта на территории муниципального образования.

Перечень существующих проблем и их решение, предусмотренные Генеральным планом и Программой «Схемой водоснабжения и водоотведения» МО Низинское сельское поселение описаны в пунктах 5.2.3 и 5.2.4, Том II, Обосновывающие материалы.

## 2.3. Анализ текущего состояния системы водоотведения

2.3.1. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

Услуга водоотведения на территории МО Низинское сельское поселение предоставляется филиалом ГУП «Водоканал» «Водоотведение СПб».

Данные системы водоотведения по состоянию на 01.06.2013г.:

- Хозяйственно-бытовые стоки самотеком сливаются на очистные сооружения ГУП «Водоканал СПб», г. Петродворец. Диаметр коллектора – Ду400. Собственных очистных сооружений нет.

- Сточные воды от котельной д. Низино перекачиваются 1-ой канализационной насосной станцией производительностью – 0,6 тыс. м3/сутки;

- Общая длина сетей канализации МО Низинское сельское поселение составляет 12,87км, из них дер. Низино – 8,35км:

- Одиночное протяжение главных коллекторов – 4,77км,

- Уличная разводящая сеть – 3,58км.

- Диаметр и материал уличной разводящей сети:

2,1км – Ду250, ж/бетон,

0,7км – Ду200, ж/бетон,

0,38км – Ду150, ж/бетон,

0,2км – Ду250, керамика,

0,2км – Ду300, ПНД.

- Год ввода в эксплуатацию перекачки стоков – 1967г.;

- Износ сетей централизованного водоотведения – 70%;

- Ливневая и дренажная система водоотведения отсутствуют.

Характеристики насосного оборудования от котельной д. Низино приведены в таблице 5.2.2.1. Том II, Обосновывающие материалы.

Водоотведение на территории поселения осуществляется сетью хозяйственно-бытовой канализации. Канализована капитальная застройка, объекты социального назначения, предприятия.

Хозяйственно-бытовые сточные воды самотеком собираются трубопроводами системы канализации и по центральному коллектору поступают в канализационную насосную станцию.

2.3.2. Анализ тарифообразования в сфере водоотведения и платежеспособности потребителей за предоставленные ресурсы

Таблица 2.3.2.1

Динамика тарифа на водоотведение в 2013г., ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс», одноставочный, руб./м. куб., без НДС

| Водоотведение |
| --- |
| Период 2013г. | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м Утверждён. Лен. РТК (приказ от 30 ноября 2012 г. № 174-п) | Тариф для населения, руб./куб. м | Уровень роста тарифа для населения к предыдущему периоду, % | Разница между регулируемым тарифом и установленным тарифом для населения МО "Низинское сельское поселение" |
| с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. | 22,57 | 22,57 |  | 0 |
| с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. | 25,09 | 25,09 | 111,16% | 0 |

Уровень роста тарифа для населения на указанный период – 111,16%.

Удельный размер платы за центральное водоснабжение для собственников жилых помещений с регистрацией постоянного в них проживания с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. - 23,83 руб./куб.м

2.3.4 .Существующие проблемы в системе водоотведения и рекомендуемые решения.

На сегодняшний день водоотведение остается проблемным сектором коммунального комплекса.

В настоящее время невозможно обеспечить необходимый уровень инвестиционных вложений на восстановление предельно изношенных основных фондов и их модернизацию через величину тарифов, утверждаемых предприятием ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс» на коммунальные услуги.  Население не готово и не способно платить инвестиционную составляющую в стоимости услуги из-за низких доходов.

Местный бюджет поселения также не может обеспечить полное финансирование необходимых мероприятий капитального характера со значительной стоимостью работ.  Государство ежегодно производит ограничение роста тарифов для всех потребителей коммунальных услуг, при этом ресурсоснабжающие организации вынуждены приобретать электроэнергию, топливо, материалы по рыночным, нерегулируемым ценам.

Сети водоотведения муниципального образования Низинское сельское поселение эксплуатируются более 45 лет и характеризуются высоким уровнем физического износа (участками до 100%). Необходима поэтапная реконструкция сетей водоотведения, срок эксплуатации которых превышает нормативный. На территории поселения отсутствуют канализационные очистные сооружений, ливневая и дренажная системы.

В соответствии с целевой программой «Чистая вода Ленинградской области» и постановлением Правительства Ленинградской области от 21.10.2008г №322 на территории МО Низинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области предусмотрено создание единой централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации для населенных пунктов и производственных зон.

Устройство на предприятиях локальных сооружений очистки производственных сточных вод до концентрации загрязняющих веществ, допустимых к сбросу в систему бытовой канализации поселения, то есть осуществлять предварительную очистку стоков в случае необходимости.

Обеспечение отведения поверхностного стока с застраиваемых территорий и уличных проездов в закрытую систему дождевой канализации и далее на очистные сооружения поверхностного стока.

В целях оптимизации тарифной политики организации и повышения прозрачности ценообразования требуется  в ближайшей перспективе  введение двухставочного тарифа для оплаты за потребленные коммунальные ресурсы. Это  является важным мероприятием  при массовом использовании приборов учета для коммерческих расчётов за поставленный  ресурс.

Перечень существующих проблем и их решение, предусмотренные Генеральным планом и Программой «Схемой водоснабжения и водоотведения» МО Низинское сельское поселение описаны в пунктах 5.2.3 и 5.2.4, Том II, Обосновывающие материалы.

## Газоснабжение

2.4.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями.

Для абонентов МО Низинское сельское поселение оказание услуг по централизованному газоснабжению природным газом осуществляет ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Газоснабжение населенных пунктов Низинского  сельского поселения, не охваченных централизованном газоснабжением, частично обеспечивается баллонным сжиженным природным газом. Поставщик - филиал ОАО «Леноблгаз» ООО «ЛОГазинвест» (100% дочернее общество ОАО «Леноблгаз») в 2010 году Правительством Ленинградской области определено уполномоченной организацией по поставкам сжиженных углеводородных газов (СУГ) для бытовых нужд населения Ленинградской области. Компания снабжает более 350 000 абонентов на территории Ленинградской области, является крупнейшей организацией в Ленинградской области, работающей на рынке поставки и продажи СУГ, и входит в Реестр уполномоченных газораспределительных организаций Министерства энергетики Российской Федерации.

Филиал "Лужский" ООО «ЛОГазинвест» обслуживает юго-западную часть Ленинградской области. Это Лужский, Кингисеппский, Сланцевский, Волосовский и Ломоносовский муниципальные районы, а также г. Сосновый бор.

Филиал имеет в своем распоряжении газонаполнительную станцию "Луга" для хранения сжиженного газа общим объемом 260 тонн сжиженного газа с железнодорожными подъездными путями и склады хранения и обмена баллонов на территории этих районов.

Филиал выполняет снабжение населения данных районов емкостным сжиженным газом, обслуживая 58 ГУ СУГ, которые снабжают более 17 500 жителей, а также снабжая более 50 000 жителей сжиженным газом в баллонах.

А также для всех жителей указанных районов, у которых нет доступа к природному газу и отсутствует возможность получать газ из групповых установок, участки реализации филиала готовы доставить баллонный газ, либо реализовать его с возможностью самовывоза.

Общая численность работников филиала 90 человек.

2.4.2. Анализ текущего состояния системы газоснабжения

Уровень газификации Ломоносовского района на начало 2012г. составлял 78,68%.  Программой развития газоснабжения и газификации Ленобласти с 2012 по 2015 годы планируется увеличение уровня до 81,33%.

Муниципальное образование Низинское сельское поселение относится к населенным пунктам с уровнем газификации выше среднего. По состоянию на 01.03.2013г. уровень централизованной газификации всего поселения – 70,12% (из общего числа 1925ед. домовладений и квартир газифицировано природным газом 1350ед.). Централизованная система газоснабжения природным газом охватывает многоквартирные жилые и индивидуальные дома 4 сельских населенных пунктов Низинского  с.п. Общий уровень газификации квартир в МКД – 100%.

На 2012г. объем потребления газа МО Низинское сельское поселение составил 3423,7 тыс. м3, стоимостью 17047,2 тыс. руб. Населением было потреблено - 872,5 тыс. м3 или 25,5% общего годового объема потребления, муниципальными предприятиями - 1683,83 тыс. м3 или 49,18% общего годового объема потребления.

Значительная часть населения деревень МО Низинского  СП пользуется печным отоплением.

Комитет социальной защиты населения администрации Ломоносовского муниципального района обеспечивает выплату ежегодной компенсации на топливо и баллонный газ гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения от льготных категорий граждан – региональных (жертвы политических репрессий) и федеральных (инвалиды общего заболевания, несовершеннолетние узники, ветераны и инвалиды ВОВ и др.).

2.4.3. Анализ тарифообразования в сфере газоснабжения

Розничные цены (тарифы) на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый закрытым акционерным обществом "Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» по газовым сетям открытого акционерного общества «Леноблгаз» и общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» на территории Ленинградской области согласно приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 декабря 2012 года № 224-п представлены в следующей таблице:

Таблица 2.4.3.1.

| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена с 01 января по 30 июня 2012г., с учетом НДС | Цена с 01 июля по 31 декабря 2012г., с учетом НДС | Цена с 01 января по 30 июня 2013г., с учетом НДС | Цена с 01 июля по 31 декабря 2013г., с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На приготовление пищи и горячее водоснабжение (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | руб. за 1000 куб. м | 4056,76 | 4537,06 | 4537,06 | 5218,08 |
| Рост стоимости природного газа для нужд населения к предыдущему году | % |  | 111,84 |  | 115 |
| На отопление жилых помещений, потребление газа при наличии приборов учета расхода газа (в случае использования для учета объема потребления газа одного прибора учета при одновременном использовании газа по нескольким направлениям его потребления, для которых устанавливаются различные розничные цены) | руб. за 1000 куб. м | 3946,08 | 4420,15 | 4420,15 | 5083,64 |
| Рост стоимости природного газа для нужд населения к предыдущему году | % |  | 112,01 |  | 115 |

При наличии приборов учета газа определение объема поставляемого газа осуществляется по показаниям прибора (узла) учета газа. При отсутствии у абонентов (физических лиц) приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии с нормативами потребления газа.

Таблица 2.4.3.2.

Нормативы потребления природного газа для населения Ленинградской области

| № п/п | Вид услуги | Норматив потребления в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения: |  |
| 1.1 | Газовой плитой, центральным отоплением и центральным горячим водоснабжением при газоснабжении природным газом | 13,0 куб.м./чел. |
| 1.2 | Газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом | 20,80 куб.м./чел. |
| 1.3 | Газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом | 28,2 куб.м./чел. |
| 2 | На отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение) | 8,2 куб.м./кв.м. |

Приказом Лен РТК от 16 декабря 2011 года № 200-п «Об установлении предельных максимальных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «ЛОГазинвест» для бытовых нужд населения на территории Ленинградской области в 2012 году» (с учетом внесенных изменений в приказ), установлены следующие цены:

Таблица. 2.4.3.3.

Динамика розничных цен на сжиженный газ для бытовых нужд населения за 2012 гг.

| Вид реализации | Розничные цены с учетом НДС |
| --- | --- |
|  | с 1 января по 30 июня 2012 года | с 1 июля по 31 декабря 2012 года | с 1 января по 30 июня 2012 года |
| газ сжиженный баллонный без доставки до потребителя | 23,92 руб./кг | 30,86 руб./кг | 38,51 руб./кг |
| газ сжиженный емкостной | 22,43 руб./кг (51,37 руб./куб. м) | 25,79 руб./кг (59,08 руб./куб. м) | 36,11 руб./кг |
| газ сжиженный баллонный с доставкой до потребителя | 30,71 руб./кг |  |  |

Приказом комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 16 мая 2012 года № 03 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданам, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета», установлены нормативы потребления емкостного сжиженного газа, рассчитанные в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 15 августа 2009 г. N 340 "Об утверждении Методики расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа", приведены в таблице 2.4.3.4.

Таблица 2.4.3.4.

Нормативы потребления емкостного сжиженного газа

| № п/п | Вид услуги | Норматив потребления в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения: |  |
| 1.1 | Газовой плитой, центральным отоплением и центральным горячим водоснабжением при газоснабжении емкостным сжиженным газом | 6,944 кг/чел. (3,348 куб.м./чел.) |
| 1.2 | Газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при газоснабжении емкостным сжиженным газом | 10,462 кг/чел. (5,045 куб.м./чел.) |
| 1.3 | Газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения при газоснабжении емкостным сжиженным газом | 16,955 кг/чел. (8,176 куб.м./чел.) |
| 2 | На отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение) емкостным сжиженным газом | 3,574 кг/кв.м. (1,723 куб.м./кв.м.) |

ООО «ЛОГазинвест», регулируемую деятельность по поставке сжиженного углеводородного газа населению Ленинградской области, осуществляет согласно Правилам поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан».

2.4.4. Существующие проблемы в системе газоснабжения Низинского  с.п. и рекомендуемые решения.

В целом система газоснабжения Ломоносовского муниципального района развита слабо, необходимо предусмотреть обеспечение граждан природным газом, что посодействует созданию достойных условий проживания и труда. Являясь одним из приоритетных направлений социально-экономического развития, газификация населенных пунктов позволит обеспечить методологически верное развитие района и повысит социальную привлекательность проживания в сельской местности. Улучшение жилищно-бытовых условий населения будет в свою очередь способствовать закреплению молодежи в Ломоносовском муниципальном районе.

Генеральным планом МО Низинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области предусматривается обеспечение газоснабжения потребляемой мощности - 33404 м3/ч на срок до 2025г. Достижению данного показателя будут способствовать следующие плановые мероприятия:

- реконструкция газорегуляторного пункта высокого давления в центральной части деревни Низино на срок до 2015г.;

- строительство газопровода среднего давления и газораспределительного пункта среднего давления в южной части деревни Низино на срок до 2015г.;

- реконструкция существующего газораспределительного пункта высокого давления «Петродворец» на срок до 2025г.;

- строительство газопровода высокого давления и газорегуляторного пункта высокого давления в производственно-административной зоне «Порзолово» на срок до 2025г.;

- строительство новых сетей газоснабжения среднего и низкого давления на срок до 2025г.

В 2012 году была утверждена схема газоснабжения МО Ломоносовский район, в которую вошли все населенные пункты МО Низинское сельское поселение. Местными органами самоуправления  разработана схема газоснабжения деревни Узигонты, согласованы принципиальная и расчетная схемы газоснабжения д. Санино и д. Князево.

В рамках реализации «Программы газификации Ленинградской области на 2013-2015 годы ОАО «Леноблгаз» на территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области планируется строительство распределительного газопровода высокого давления д. Низино – д. Марьино с отводом на д. Санино с целью газоснабжения жилой застройки и других потребителей д. Низино, д. Марьино, д. Ольгино, д. Санино.

Параметры проектируемого газопровода:

- ориентировочная протяженность трассы –7000 м;

- ширина полосы отвода под строительство газопровода –10 м;

- давление: высокое, 2 категория;

- материал: полиэтилен.

Источником финансирования данного проекта является инвестиционная надбавка к тарифу на транспортировку природного газа потребителям Ленинградской области.

Благодаря тому, что Ломоносовский район граничит с Санкт-Петербургом, в нем активно осваиваются территории массивами малоэтажной застройки и объектами культурно-досугового назначения. В ходе реализации программы будет переложен существующий участок распределительной сети с последующим переключением существующих потребителей, в связи с вводом новой ГРС «Лаголово».

Будут газифицированы такие населенные пункты как: Ретселя, Мюреля, Карвала, Перкюля, Мурилово, Пикколово, Варисколово, Кавелахта, Ракопежи, Коваши, Кандикюля, Шепелово, гора Валдай, Черная Лахта, Красная горка, Марьино, Санино, Большое Коновалово, Сойкино. Предполагается, что будет переведено на природный газ порядка 4890 квартир и домовладений (в них проживают порядка 4 тысяч человек), 2 котельные.

Рис. 2.4.4.1. Схема газоснабжения и газификации Ломоносовского района Ленинградской области

## Электроснабжение

2.5.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Основным источником обеспечения объектов поселения электрической энергией является филиал ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети», который обеспечивает: Гатчинский, Ломоносовский, Тосненский районы, часть Волосовского и Кингисеппского районов, ОАО «Петродворцовые электросети». Всего в ведомстве 5 районов: Гатчинский район электрических сетей (РЭС), Центральный РЭС, Ломоносовский РЭС, Красносельский РЭС, Тосненский РЭС, а также Сосновоборский участок электрических сетей.

• Территория обслуживания: 4 500 квадратных километров

• Обслуживаемое население: 900 000 человек

• высоковольтные линии 35-110 кВ – 1363 км

• кабельные линии 565 км

• общая трансформаторная мощность энергоисточников – 1813 МВА.

Гарантирующим поставщиком электрической энергии Низинского  с.п. является ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «ЭнергияХолдинг».

Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется на основании заключенных с гарантирующими поставщиками договоров энергоснабжения. Потребители оплачивают фактический объем потребленной электроэнергии по показаниям приборов учета. В свою очередь гарантирующие поставщики рассчитываются за услуги по передаче электрической энергии с ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Петродворцовые электросети» по единым котловым тарифам, установленным Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области на территории всего региона.

Электрической энергией снабжаются малые предприятия муниципального образования Низинское сельское поселение, а также население, массивы индивидуальной жилищной застройки, уличное освещение. Точки приема и отпуска электроэнергии муниципального образования Низинское сельское поселение оснащены приборами учета.

2.5.2. Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

Электроснабжение МО Низинское сельское поселение осуществляется открытым акционерным обществом «Петербургская сбытовая компания»(дер. Низино, пос. Жилгородок, дер. Узигонты, Сашино) и ОАО «Энергия Холдинг» (дер. Санино, Ольгино, Марьино, Владимировка) .

Система электроснабжения Низинского сельского поселения подключена к внешней системе электроснабжения, в качестве которой выступает ПС-355, входящее в производственные фонды Гатчинских электрических сетей ОАО «Ленэнерго».

Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности устанавливается согласно актам разграничения.

В системе учета электроэнергии используются счетчики типа СО-ЭЭ6705 (7шт.), СА4-И678 (3шт.), СОЛО (2шт.).

Финансовый расчет за потребление электроэнергии с энергоснабжающими организациями определяется на основании установленных приборов учета.

Таблица 2.5.2.1.

Текущее состояние  по загрузке электросетевого объекта ПС-355 «Низино», принадлежащего территориальной сетевой организации ОАО «Ленэнерго»

|  | ПС-355 «Низино» |
| --- | --- |
| Классы напряжения, кВ | 35/10 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| Кол-во и установленная мощность силовых трансформаторов,МВА | Т-1: 10 Т-2: 10 |
| Существующая нагрузка по замерам режимного дня (зима, лето),МВА | Т-1: 2,61 Т-2: 2,61 |
| Профицит/дефицит мощности по рез-там замеров режимного дня, без учета действующих договоров и заявок на технологическое присоединение, МВА | 7,89 |
| Ограничивающий фактор | нет данных |
| Срок снятия ограничений и перевода центра питания из закрытого в открытый | --- |
| Макс. Мощность, разрещенная при технологическом присоединении с учетом действующих договоров и заявок, МВА | 7,81 |
| Объем мощности по заключенным договорам на технологическое присоединение, находящимся на исполнении, МВА | 0,02 |
| Объем мощности по заявкам на технологическое присоединение, МВА | 0,08 |

Таблица 2.5.2.2

Основные показатели электроснабжения МО Низинское сельское поселение за 2012г.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Потреблено электроэнергии организациями, финансируемыми из местного бюджета, - всего | тыс. кВт. ч | 119,717 |
|  | тыс. руб. | 360 |
| в том числе: |  |  |
| от ОАО "Петербургская сбытовая компания" | тыс. кВт. ч | 119,717 |
|  | тыс. руб. | 643,96 |
| количество подстанций 35 кВ | ед. | 1 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 35 кВ | кВА | 4000 |
| количество подстанций 6-10 кВ | ед. | 17 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 6-10 кВ | кВА | 10 |
| протяженность кабельных/воздушных линий напряжением 6-10 кВ | км | 13,25 |
| протяженность кабельных/воздушных линий напряжением 0,4 кВ | км | 18,15 |

Таблица  2.5.2.3.

Оценка резерва мощности ПС «Низино»

| Зона электроснабжения ЛАЭС 330/110 кВ |
| --- |
| ПС | Текущий резерв мощности | Резерв мощности на 14.12.2012 г. с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение | Резерв мощности на 14.12.2012 г. с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на тех. Присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ) на 2012-2017гг. |
|  | МВА | МВА | МВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПС "Низино" | 8,18 | 8,16 | 8,11 |

2.5.3 Анализ тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Таблица 2.5.3.1.

Динамика тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению и приравненным к нему категориям на территории Ленинградской области

| Категория населения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 01.01.2012-30.06.2012 | 01.07.2012-30.06.2013 | 01.07.2013-31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население за исключением населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и населения, проживающего в сельских населенных пунктах | 1,47 | 1,47 | 1,67 | 1,90 | 2,35 | 2,59 | 2,58 | 2,74 | 3,14 |
| Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 1,03 | 1,03 | 1,17 | 1,33 | 1,65 | 1,82 | 1,81 | 1,92 | 2,20 |
| Население, проживающее в сельских населенных пунктах | 1,03 | 1,03 | 1,17 | 1,33 | 1,65 | 1,82 | 1,81 | 1,92 | 2,20 |
| Потребители, приравненные к населению | 1,63 | 1,63 | 1,80 | 1,90 | 2,35 | 2,59 | 2,58 | 2,74 | 3,14 |

Для населения поставка электроэнергии осуществляется по регулируемым ценам, устанавливаемым Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (табл.2.5.3.1). За период 2006–2013 гг. тариф на электрическую энергию для населения возрос в 2,13 раза. С II полугодия плановый рост тарифов для населения по отношению к I полугодию 2013 года составит 14,6%.

По нерегулируемым ценам поставка электроэнергии на розничных рынках осуществляется всем, кроме населения по договорам энергоснабжения. Нерегулируемая цена складывается из следующих слагаемых: цена на приобретение электрической энергии (мощности) на оптовом рынке электроэнергии, стоимость услуг по передаче электроэнергии, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи. Уровень нерегулируемых цен в феврале 2013 года по ОАО «Петербургская сбытовая компания» по территории Ленинградской области представлен в табл. 2.5.3.2.

Таблица 2.5.3.2

Нерегулируемые цены по договорам энергоснабжения (1 ценовая категория) на территории Ленинградской области, руб. / МВт.ч, без НДС

| Мощность энергопринимающих устройств | Уровень напряжения |
| --- | --- |
|  | ВН | СН I | СН II | НН |
| Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств: |  |  |  |  |
| менее 150 кВт | 1 987,01 | 2 554,69 | 2 970,77 | 3 127,46 |
| от 150 до 670 кВт | 1 974,45 | 2 542,13 | 2 958,21 | 3 114,90 |
| от 670 кВт до 10 МВт | 1 922,94 | 2 490,62 | 2 906,70 | 3 063,39 |
| не менее 10 МВт | 1 878,07 | 2 445,75 | 2 861,83 | 3 018,52 |

# Средний уровень собираемости платежей за услугу электроснабжения по гарантирующим поставщикам в 2012 году составил 95%.

2.5.4. Существующее состояние системы ресурсоснабжения

Объекты электросетевого хозяйства муниципального образования Низинское сельское системы контроля параметров электрической сети  в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, реконструкция линий поселение характеризуются высоким уровнем износа (около 60%). Необходимо совершенствование электропередач в целях развития инфраструктуры сельского поселения, а также внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии.

В рамках целевой программы ОАО «Ленэнерго», рассчитанной до 2017, со стоимостью реализации более 250 млн. руб., в 2012г. был установлен 61 реклоузер на линиях электропередачи 10 кВ в шести филиалах компании по всей Ленинградской области. Уникальные аппараты позволяют удаленно управлять электроснабжением потребителей и при необходимости автоматически отключать поврежденные участки сети. Интеллектуальные аппараты объединяют в себе вакуумный выключатель и микропроцессорную релейную защиту с противоаварийной автоматикой. При необходимости реклоузер автоматически выделяет поврежденный участок сети и восстанавливает питание на неповрежденных участках. Кроме того, аппарат в режиме on-line собирает, обрабатывает и передает специалистам "Ленэнерго" информацию о параметрах работы сети. Еще 50 реклоузеров энергетики установят в 2013 году. В 2012 году в сетях ОАО "Ленэнерго" установили первый в России реклоузер 35 кВ на высоковольтной линии "Гостицкая-1" в Кингисеппском районе Ленинградской области. Это серьезно повысило надежность электроснабжения жилых домов и крупных промышленных предприятий города Сланцы.

Генеральным планом МО Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области предусматривается на срок до 2015г. (первая очередь):

- реконструкция существующей подстанции 35/10 кВ «Низино»;

- строительство распределительной трансформаторной подстанции №1 10 кВ в юго-западной части деревни Низино;

на срок до 2025г. (вторая очередь):

- строительство новой подстанции 110/10 кВ «Низино-Кузнецы»;

- строительство семи распределительных трансформаторных подстанций 10кВ для покрытия нагрузок в размере –23.0 МВА;

- строительство нового источника электроснабжения ПС 110/10 кВ «Низино-промзона» для электроснабжения промышленной зоны «Порзолово» с расчетной мощностью – 28 МВА.

## 2.6. Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации ТБО

Организация системы сбора и утилизации ТБО на территории муниципального образования Низинское сельское поселение осуществляется непосредственно под контролем органов местного самоуправления с распределением полномочий по уровням муниципальной власти.

К полномочиям Совета депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение в сфере организации сбора, вывоза, отходов на территории поселения относятся:

- утверждение муниципальных целевых программ в сфере организации сбора и вывоза отходов;

- утверждение бюджета поселения в части расходов на организацию сбора и вывоза отходов;

- утверждение нормативов накопления отходов на одного человека или домовладение, согласование цен и тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий по сбору и вывозу отходов;

- осуществление контроля за деятельностью  местной администрации поселения по организации сбора и вывоза отходов.

К полномочиям местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение относятся:

- организация сбора, и вывоза отходов производства и потребления на территории муниципального образования Низинское сельское поселение.

- определение совместно с собственниками отходов способа сбора и транспортировки отходов по территориям поселения, а также выбор специализированной обслуживающей организации;

- определение совместно с собственниками отходов и обслуживающей организацией мест оборудования контейнерной площадки;

- представление на утверждение в установленном порядке нормативов накопления отходов на одного человека, а также цен на услуги муниципальных предприятий на выполнение работ, связанных со сбором, вывозкой и утилизацией отходов;

- реализация функции заказчика на строительство контейнерных площадок и бункеров-накопителей для территорий жилой застройки поселения в соответствии с программой социально-экономического развития поселения;

- контроль за своевременным сбором и транспортировкой отходов производства и потребления;

- разработка нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в области работы с отходами;

- контроль за соблюдением на территории муниципального образования Низинское сельское поселение требований законодательства в части сбора и вывоза отходов производства предприятиями и организациями.

Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора (КГМ) осуществляется на основании договора на вывоз ТБО, КГМ (письменное соглашение), заключенного между заказчиком и подрядной специализированной организацией на вывоз ТБО (КГМ). Вывоз ТБО осуществляют специализированные предприятия. Вывоз и захоронение отходов производства и потребления, образовавшихся от жизнедеятельности граждан (в том числе, проживающих в частных домовладениях) и юридических лиц, осуществляется на платной основе. Заключение договора на вывоз ТБО является обязательным.

По состоянию на 2013г. муниципальным унитарным предприятием «Низино», осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами на территории МО Низинское сельское поселение, заключен договор на сбор, вывоз и утилизацию ТБО населения, проживающего в МКД, с предприятием ООО «Радиус». Установленный тариф за услуги по сбору, транспортировке и размещению ТБО в период с 01.01.2013 по 31.12.2013 за 1м2 – 2,63 руб. Захоронение ТБО и КГО от всех источников образования до 2013г. осуществлялось на ПТО-1 «Южный» - вблизи пос. Горелово (Волхонское шоссе дом 20), который эксплуатирует ЗАО «Завод комплексной переработки отходов». Среднее расстояние от населенных пунктов Низинского сельского поселения до полигона порядка 12-17 км. С 2013г. полигон закрыли, наименование полигона и место захоронения ТБО на сегодняшний день неизвестны.

Сбор, вывоз и утилизацию ТБО от администрации поселения, а также ликвидацией несанкционированных свалок занимается на договорной основе ООО «Сервис-Плюс». Захоронение ТБО осуществляется на полигон «Северный». Установленный тариф за услуги по сбору, транспортировке и размещению ТБО в период с 01.01.2013 по 31.12.2013 за 1м3 – 407 руб. Стоимость сбора и вывоза ТБО от администрации составила в 2012г. – 8,64 тыс. руб.

Нормы накопления ТБО для жилищного фонда едины на территории всего Ломоносовского района, утверждены в 2004г.

Таблица 2.6.1

Нормы накопления ТБО для благоустроенного и неблагоустроенного жилищного фонда МО «Низинское сельское поселение»

|  | Норма накопления отходов, м3/сут. | Норма накопления отходов, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд Благоустроенный | 0,0025 | 0,9 |
| Жилищный фонд Неблагоустроенный | 0,0037 | 1,34 |

Таблица 2.6.2

Удельный нормированный объем образования ТБО для благоустроенного и неблагоустроенного жилищного фонда МО Низинское сельское поселение

| Жилищный фонд | Кол-во ед. измерения | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения, м3/год | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| -благоустроенный (человек) | 586 | 0,9 | 527,40 |
| -неблагоустроенный (человек) | 3459 | 1,34 | 4635,06 |
| ИТОГО: | 4045 | - | 5162,46 |

Согласно Генеральной схемы санитарной очистки МО Низинское сельское поселение для поселений данного типа (аналогичных по численности, климатическим условиям, специфике среды) объемы отходов населения  и предприятий соотносятся как 60:40. Соответственно, годовой объем промышленных отходов поселения составляет ок. 3441,64 м3.

В таблице 2.6.3. представлено суммарное значение прогнозируемых объемов образования ТБО от населения, организаций и предприятий, и КГО в Низинском сельском поселении согласно Генеральной схемы санитарной очистки территории.

Таблица 2.6.3

Прогнозирование количества ТБО и КГО в МО Низинское сельское поселение, м3

| Конец года | 2013 | 2014 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз ТБО в кубических метрах в год |
| Население ТБО | 8251,4 | 8895,6 | 10137,7 | 60315,9 |
| Организации ТБО | 4443,0 | 4789,9 | 5458,8 | 32477,8 |
| КГО* | 1650,3 | 1779,1 | 2027,5 | 12063,2 |
| ИТОГО: | 14 344,70 | 15 464,60 | 17 624,01 | 104 856,81 |
| Прогноз ТБО в кубических метрах в сутки |
| Население ТБО | 22,6 | 24,4 | 27,8 | 165,2 |
| Организации ТБО | 12,2 | 13,1 | 15,0 | 89,0 |
| КГО | 4,5 | 4,9 | 5,6 | 33,0 |
| ИТОГО: | 39,3 | 42,4 | 48,3 | 287,3 |

Количество крупногабаритных отходов определено из расчета, что объем образуемых крупногабаритных отходов составляет 10  % от объема образуемых твердых коммунальных отходов согласно рекомендациям в проекте нормы накопления отходов в Низинском сельском поселении

Размещение мест сбора, хранения отходов, контейнеров, площадок для контейнеров определяется эксплуатирующими организациями муниципального образования Низинское сельское поселение и согласовывается с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ломоносовском районе (санитарного надзора). Количество устанавливаемых контейнеров определяется расчетами накопления отходов. В каждом населенном пункте муниципального образования периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Основными системами сбора и удаления отходов потребления (коммунальных отходов) на территории муниципального образования Низинское сельское поселение являются: контейнерная система (система «несменяемых» сборников), при которой отходы из контейнеров выгружаются непосредственно в мусоровозные машины, а контейнеры после опорожнения устанавливаются на место; планово-подомовая система сбора, предусматривающая накопление мусора в домовладении с последующим выносом в соответствии с графиком работы спецтранспорта для погрузки и транспортировки на захоронение (утилизацию).

Сбор ТБО, уборку контейнерных площадок осуществляют:

- в жилищном фонде – предприятия жилищно-коммунального хозяйства по принадлежности жилищного фонда;

- в частных домовладениях, домах индивидуальной застройки –домовладельцы;

- по другим территориям сельского поселения – хозяйствующие субъекты, во владении или пользовании которых находятся данные территории. Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих предприятий в специально оборудованных для этих целей местах, в соответствии с проектами нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Организация сбора и вывоза отходов с территории садоводческих товариществ, гаражных и гаражно-строительных кооперативов возложена на их органы управления. Сбор ТБО производится в контейнеры или бункера-накопители, находящиеся на территории данных организаций.

В жилой зоне территории муниципального образования Низинское сельское поселение захоронение, сброс отходов вне установленных мест, а также сжигание отходов, листвы, древесных остатков запрещены. Отходы, подлежащие захоронению, должны размещаться на специально предназначенных и обустроенных полигонах ТБО. В настоящий момент на территории сельского поселения специализированные объекты размещения отходов отсутствуют.

Несмотря на своевременный вывоз мусора и наличие контейнерных площадок, жители сельского поселения устраивают несанкционированные свалки, которые неблагоприятно влияют на внешний вид и санитарное состояние поселения.

На ликвидацию несанкционированных свалок в 2012г. из местного бюджета было израсходовано 227,268 тыс. руб.

Работа по совершенствованию сбора бытовых отходов будет в первую очередь направлена на обустройство достаточного количества контейнерных площадок на всей территории муниципального образования Низинское сельское поселение. Приоритет в этой работе принадлежит организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами и организациям, имеющим лицензии на деятельность в сфере обращения бытовых отходов, при общей координации их деятельности со стороны местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение. Результатами проведенной работы должны стать отсутствие несанкционированных свалок на дворовых территориях и ликвидация предпосылок для складирования бытового в непредназначенных для этого местах.

Основные проблемы системы обращения с ТБО и КГО в МО Низинское сельское поселение согласно Генеральной схемы санитарной очистки территории МО Низинское сельское поселение

- На территориях домовладений отсутствуют организованные места сбора крупногабаритных отходов.

- Часть предприятий и организаций не охвачена договорами на вывоз отходов и используют контейнеры для сбора ТБО от населения.

- Не развита система снижения объема отходов, поступающих на захоронение, это означает, что отсутствует система извлечения ценных компонентов, которые могут использоваться как вторичное сырье.

- Не организован сбор и вывоз ТБО от частного сектора (площадки, контейнера и т. д.).

- Жители частного сектора размещают ТБО на муниципальных площадках, без договоров, и соответственно оплаты на вывоз и размещение ТБО. Низкая активность населения, проживающего в частном жилом секторе, по заключению договоров на вывоз ТБО обусловливает образование мелких несанкционированных свалок.

- Вследствие неорганизованной рекреационной деятельности производится загрязнение территории бытовыми отходами.

- Система уличной уборки характеризуется недостаточной оснащенностью специализированной техники.

Решение существующих проблем в данной сфере должно быть комплексным и требует дополнительного финансирования со стороны областного и федерального бюджетов, т.к. средствами местного бюджета и проживающих в СП граждан данную задачу не решить. За счет средств областного бюджета в Ленинградской области реализуется целевая программа по строительству лицензированных мест размещения твердых бытовых отходов в каждом муниципальном районе. Ежегодно на территории региона размещается около 400 тыс. тонн областных отходов и около 1,3 млн. тонн мусора от жителей соседнего субъекта – Санкт-Петербурга. В Волосовском районе Ленинградской области запланирована к постройке вторая очередь полигона твердых бытовых отходов. Сейчас Ломоносовский район испытывает потребность в новых полигонах ТБО. Сложившаяся сложная ситуация в сфере обращения с отходами на территории Ломоносовского муниципального района требует решений, учитывающих современное природоохранное и санитарное законодательство, направленное на обеспечение экологической безопасности и устойчивого развития Ломоносовского муниципального района.

Рекомендуемые мероприятия по санитарной очистке территории:

- Вовлечение всех сельских населенных пунктов в систему санитарной очистки, в том числе заключение договоров на сбор и транспортировку ТБО с частным сектором.

- Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений и  повышение ее технического уровня.

- Выполнение рекомендованных мероприятий Генеральной схемы санитарной очистки территории МО Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района.

- Ликвидация несанкционированных свалок стихийного характера существующих и вновь образованных на всей территории района.

- Закрытие существующих свалок с их последующей рекультивацией и соответственно устранение источников загрязнения почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха и эпидемиологической опасности для населения:

- Переход к двухэтапной системе вывоза ТБО, строительство системы мусороперегрузочных станций (МПС) и осуществление вывоза ТБО с применением большегрузных транспортных мусоровозов:

- Формирование базы данных о рекультивированных участках как информационной основы для дальнейшего использования территорий в новом функциональном назначении при развитии населенных пунктов.

- Максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

## 2.7. Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории муниципального образования Низинское сельское поселение разработана муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Низинское сельское поселение на 2011-2020 годы».

Данной программой предусматривается поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях сельского поселения. В соответствии с программными мероприятиями потребители по всем видам коммунальных ресурсов должны на 100% оснащаться приборами учета.

Муниципальное образование Низинское сельское поселение характеризуется низким показателем оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов. По состоянию на начало 2013 года общий уровень оснащенности составил 53,65%.

Таблица 2.7.1

Оснащенность муниципального образования Низинское сельское поселение приборами учета коммунальных ресурсов

| № п. п. | Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета, ед. | Фактически оснащено приборами учета, ед. | Оснащенность приборами учета коммунальных ресурсов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Бюджетные учреждения | 1 | 1 | 100,00% |
| 1.2 | Многоквартирные дома | 19 | 11 | 58,00% |
| 1.3 | Квартиры | 1176 | 1055 | 90,00% |
| 2. | Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Бюджетные учреждения | 1 | 0 | 0,00% |
| 2.2 | Многоквартирные дома | 76 | 11 | 14,50% |
| 2.3 | Квартиры | 1176 | 1042 | 88,60% |
| 3. | Электрическая энергия |  |  |  |
| 3.1 | Бюджетные учреждения | 5 | 5 | 100,00% |
| 3.2 | Многоквартирные дома | 19 | 19 | 100,00% |
| 3.3 | Квартиры | 1176 | 1176 | 100,00% |
| 4. | Тепловая энергия |  |  |  |
| 4.1 | Бюджетные учреждения | 2 | 0 | 0,00% |
| 4.2 | Многоквартирные дома | 19 | 11 | 58,00% |
| 5. | Газ |  |  |  |
| 5.1 | Жилые дома | 665 | 97 | 14,58% |
| 5.2 | Многоквартирные дома | 19 | 0 | 0,00% |
| 5.3 | Квартиры | 1176 | 323 | 27,46% |
|  | ИТОГО |  |  | 53,65% |

В рамках исполнения программы до 2015 года планируется реализация следующих технических мероприятий:

- замена ламп накаливания  и уличных светильников с газоразрядными лампами  на светодиодные;

- замена оконных блоков из ПВХ;

- установка узлов учета тепловой энергии. Замена узлов учета холодной воды;

- капитальный ремонт кровли жилых домов, утепление фасадов (торцевых стен) жилых домов.

Также рекомендованы следующие виды мероприятий, направленных на энергоресурсосбережение у потребителей:

- оптимизация работы вентиляционных систем;

- автоматизация включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утепление чердачных перекрытий и подвалов;

- утепление входных дверей и окон;

- установка теплоотражателей;

- перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время;

- промывка систем центрального отопления;

- утепление фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения 100% энергетических обследований жилых домов.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

- внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, может быть сформирован после полного проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усреднённого расчета, при замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию потребляемую освещением может достигать 30%.

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Основными экономическими показателями развития муниципального образования Низинское сельское поселение являются (за 2012год):

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг – 667,2 млн. руб. (или 114,1% к уровню 2011г.)

- обеспеченность муниципальным жильем населения на 1 жителя – 25 м2;

- численность работников обрабатывающих производств – 96 чел. (100 % к 2011г.);

- численность работников крупных и средних предприятий – 124 чел. (+121,5% к 2011г.);

- уровень безработицы от экономически активного населения – 0,24% (на 7 чел. меньше в сравнении с 2011г.).

Ежегодный темп номинального прироста объема отгруженных товаров сельскохозяйственного производства в долгосрочной перспективе оценивается в размере не менее 12%.

На территории МО Низинское сельское поселение зарегистрировано 38 предприятий малого бизнеса,  основными видами деятельности которых является:  жестяно-баночное производство, кондитерское производство, розничная и оптовая торговля, конноспортивные услуги, гостиничный бизнес, техобслуживание, гостехосмотр, шиномонтаж, складские услуги и т.д.

К основным причинам, оказывающим сдерживающее влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения, можно отнести следующие факторы:

- малое количество крупных и средних предприятий промышленности;

- низкая средняя заработная плата;

- неудовлетворительное состояние жилищного фонда поселения;

- отсутствие достаточно разветвленной сети муниципальных учреждений социальной сферы;

- слабое развитие среднего и малого бизнеса, при наличии благоприятных условий и отношения со стороны местной администрации;

- отсутствие крупных торговых предприятий на территории поселения.

Анализируя влияние социально-экономического фактора на демографическое развитие в сельском поселении необходимо отметить, что малое количество крупных и отсутствие средних предприятий промышленности на территории поселения, влечет за собой ограничение в возможности трудоустройства населения и исключает возможность притока молодых кадров, получивших образование в учебных заведениях, как из числа местных жителей, так и иногородних. Низкая средняя заработная плата по отношению к средней заработной плате в городе Санкт-Петербурге, при примерном равенстве цен на основные продукты питания, незначительное удаление поселения от городов Старый и Новый Петергоф, Сосновый бор и Санкт-Петербург при наличии хорошо развитого транспортного сообщения, приводит к оттоку трудоспособного населения в город.

К основным объектам, планируемым к строительству и реконструкции в сфере водоснабжения на территории МО «Низинское сельское поселение» согласно Генеральному плану МО «Низинское сельское поселение» относятся:

Строительства и реконструкции на первую очередь до 2015г:

- реконструкция существующей водопроводной насосной станции  в деревне Низино на Шинкарском пруду с установкой резервной насосной;

- строительство повысительной водопроводной насосной станции «Низино» с резервуарами чистой воды 2 по 4250 м3  на площади 2,5га в районе урочища «Симоногонты»;

- реконструкция водопроводной сети 2х400мм от Невского водовода до насосной станции в деревне Низино на Шинкарском пруду;

Строительство и реконструкция  на расчетный срок до 2025г:

- строительство кольцевой водопроводной сети с переключением действующих сетей на водопроводную станцию «Низино»;

- реконструкция муниципальных водопроводных сетей и сооружений.

А также:

- Учет размещения трассы строительства Новоладожского водовода регионального значения в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 21.10.2008г №322 в техническом коридоре существующего Невского водовода.

- Учет и использование, как источника водоснабжения объектов капитального строительства сельского поселения, существующего Невского водовода – объекта регионального значения.

К основным объектам, планируемым к строительству и реконструкции в сфере водоотведения на территории МО «Низинское сельское поселение» согласно Генеральному плану МО «Низинское сельское поселение» относится размещение канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации регионального значения «Низино» в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 21.10.2008г №322., а именно:

Строительство и реконструкция на первую очередь до 2015г:

- строительство хозяйственно-бытовой системы канализации с отведением стоков от проектируемой застройки в объеме 1300м3/сутки  на Петродворцовые очистные сооружения  с дальнейшим переключением на канализационные очистные сооружения «Низино»;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока №1 на площадке 0,6 га в северной части муниципального образования производительностью на полное развитие до  21 000 м3/сутки;

- строительство системы закрытой дождевой канализации в деревне Низино;

Строительство и реконструкция на расчетный срок до 2025г:

- строительство сети хозяйственно-бытовой системы канализации с отведением стоков от проектируемой застройки на  канализационные очистные сооружения «Низино» в объеме — 20 000 м3/сутки;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока №2 на площадке 0,6 га в северной части проектируемой территории производительностью - 20 330 м3/сутки;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока №3 на площадке 0,3 га в южной части проектируемой территории производительностью - 5500 м3/сутки;

- строительство специальных очистных сооружений поверхностного стока №4  на площадке 0,7 га  производительностью - 18 000 м3/сутки;

- строительство очистных сооружений	 поверхностного стока №5 на площадке 0,5га в производственной зоне у Гостилицкого шоссе производительностью – 22 000 м3/сутки;

- строительство системы закрытой дождевой канализации.

К основным объектам, планируемым к строительству и реконструкции в сфере теплоснабжения согласно Схеме теплоснабжения МО «Низинское сельское поселение»:

- капитальный ремонт котла дер. Низино с 100%  заменой поверхностей нагрева (сроком до 2017г.);

- капитальный ремонт котла пос. Жилгородок с 100% заменой поверхностей нагрева (сроком до 2020г.);

- реконструкция тепловых сетей деревни Низино;

- строительство локальных или групповых котельных, работающих на газовом топливе, для теплоснабжения многоквартирной жилой застройки, объектов коммунально-бытового назначения, производственных  и административных зданий;

Таблица 3.1.

Балансы тепловой энергии источников централизованного теплоснабжения, Гкал/час

| Наименование источника | Баланс | 2012 год | 2015 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная дер. Низино | установленная | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
|  | подключенная | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Котельная пос. Жилгородок | установленная | 18 | 18 | 18 |
|  | подключенная | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| ИТОГО | установленная | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
|  | подключенная | 5,4 | 5,4 | 5,4 |

К основным объектам, планируемым к строительству и реконструкции в сфере газоснабжения и электроснабжения на территории МО «Низинское сельское поселение» в соответствии с Генеральным планом МО «Низинское сельское поселение» причислены:

Строительства и реконструкции на первую очередь до 2015г:

- реконструкция газорегуляторного пункта высокого давления в центральной части деревни Низино;

- строительство газопровода среднего давления и газораспределительного пункта среднего давления в южной части деревни Низино;

- реконструкция существующей подстанции 35/10 кВ «Низино»;

- строительство распределительной трансформаторной подстанции №1 10 кВ в юго-западной части деревни Низино.

Строительство и реконструкция  на расчетный срок до 2025г:

- реконструкция существующего газораспределительного пункта высокого давления «Петродворец»;

- строительство газопровода высокого давления и газорегуляторного пункта высокого давления в производственно-административной зоне «Порзолово»;

- строительство новых сетей газоснабжения среднего и низкого давления;

- строительство новой подстанции 110/10 кВ «Низино-Кузнецы»;

- строительство семи распределительных трансформаторных подстанций 10кВ для покрытия нагрузок в размере –23.0 МВА;

- строительство нового источника электроснабжения ПС 110/10 кВ «Низино-промзона» для электроснабжения промышленной зоны «Порзолово» с расчетной мощностью – 28 МВА.

Демографический прогноз развития муниципального образования Низинское сельское поселение на период до 2020 года построен:

- на основе фактических данных динамики численности населения муниципального образования Низинское сельское поселение за 2009-2012 гг., с учетом фактических темпов прироста населения, а также результатов переписи населения;

- на основе прогноза роста численности населения Генерального плана МО «Низинское сельское поселение».

Прогнозируемая динамика роста численности населения муниципального образования Низинское сельское поселение на период до 2020 года представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1. Прогнозируемая динамика численности населения муниципального образования

Низинское сельское поселение на период до 2020 года

Демографический прогноз предусматривает в период с 2013 по 2020 годы увеличение численности постоянного населения на 14324 чел. В 2020 году численность населения составит 18685 человек. Прогнозируемая удельная естественная убыль населения – 58 чел. в год – прямой результат низкого уровня рождаемости и высокого уровня смертности населения. В будущем миграция останется фактором, положительно влияющим на изменение численности населения: среднегодовой рост миграционного движения, регистрация сельского населения на дачных сообществах (сезонное население) включительно, составит около 29 человек в год. Для муниципального образования характерны негативные демографические процессы, которые отмечаются в целом по России.

Социальная инфраструктура сельского поселения представлена:

- одним фельдшерско-акушерским пунктом в дер. Низино. Работа направлена на повышение качества и доступности первичной медицинской помощи, профилактику социально-опасных заболеваний, снижение смертности;

- одним детским дошкольным учреждением в дер. Низино;

- средней общеобразовательной школой в дер. Низино;

- библиотека в дер. Санино;

- дом культуры дер. Низино (10 клубных формирований);

- центр молодёжной политики, физической культуры и спорта МО Низинское сельское поселение (в рамках совместной работы на базе спортивного зала школы занимаются спортивные секции: футбол, волейбол, настольный теннис, бокс, лёгкая атлетика);

Услугой детских дошкольных учреждений жители поселения обеспечены не в полном объёме. МДОУ «Детский сад № 7» в деревне Низино посещают  122 детей. По типовым проектам детский сад   рассчитан на 133 мест. Работают 7 групп разной возрастной категории и направленности под руководством педагогического коллектива из 20 человек.

Потребность жителей в школьном обучении обеспечена МОУ Низинская СОШ, которая полностью укомплектована педагогическими кадрами. Школу посещают дети, проживающие в  населенных пунктах: Санино, Сашино, Владимировка, Жилгородок, Ольгино, Князево, Марьино. В школе обучается 159 учащихся (рассчитана по типовому проекту на 640 мест), работает 20 учителей. Материально-техническое обеспечение процесса обучения не соответствует современным требованиям уровня образования. Нуждаются в реконструкции спортивные сооружения и оснащенность учебных классов. За последние годы отмечалась тенденция сокращения общей численности школьников. Это связано с общей демографической ситуацией и близостью к г. Петродворцу, удобством перемещения в городские школы Старого и Нового Петергофа в связи с улучшением автобусного обслуживания.

К основным объектам, планируемым к строительству и реконструкции на территории МО «Низинское сельское поселение» в соответствии с Генеральным планом МО «Низинское сельское поселение» на расчетный срок до 2025г относятся в сферах:

здравоохранения:

- строительство многопрофильного больнично-поликлинического комплекса регионального значения на территории поселка Жилгородок в составе:

- учреждения амбулаторно-поликлинической помощи на  500 посещений в смену;

- стоматологическая поликлиника — 106 посещений в смену;

- детская поликлиника — 86 посещений в смену;

- поликлиника для взрослых — 345  посещений в смену;

- учреждение стационарной медицинской помощи на 147 коек.

образования:

- детские дошкольные учреждения – до 950  мест;

- образовательные школьные учреждения –  до 2720 мест.

в том числе:

- в деревне Низино – 1 школа, 3 детских дошкольных образовательных учреждения;

- в деревни Узигонты – 2 школы, 2 детских дошкольных образовательных учреждения;

- в проектном населенном пункте с проектным наименованием «Троицкая Гора» - 3 школы, 4 детских дошкольных образовательных учреждения;

культуры и искусства:

- реконструкция существующего дома  культуры в деревне Низино с преобразованием в многофункциональный культурно-досуговый комплекс;

- строительство учреждения культуры с кинотеатром  на 300 мест с помещениями для организации  досуга на 500 мест и библиотекой на 65 тысяч единиц хранения с читальным залом   в деревне Низино;

- строительство учреждения культуры с киноконцертным залом на 500 мест,  библиотекой на 100 тысяч единиц хранения и читальным залом, клубными помещениями для организации досуга и творческой деятельности на 1100 мест в  общественно-деловой зоне, расположенной у Гостилицкого шоссе в проектном населенном пункта с проектным наименованием «Троицкая Гора»;

- строительство учреждения культуры с кинозалом на 200 мест,  библиотекой на 16 тыс. единиц хранения с читальным залом и клубными помещениями для организации досуга и творческой деятельности на 500 мест в деревне Узигонты.

физической  культуры и спорта строительство и реконструкция ( расчетный срок до 2015г):

- строительство спортивно-досугового комплекса для физкультурно-оздоровительных занятий в  деревне Низино общей площадью 900 кв. м;

- строительство спорткомплекса в общественно-деловой зоне в восточной части  деревни Низино, том числе  спортзал  1000 кв.м. площади пола,  бассейн  по 350 кв.м. зеркала воды, а также размещение в рекреационной зоне мест для проведения массовых спортивных мероприятий.

физической  культуры и спорта строительство  (расчетный срок до 2025г):

- строительство спортивно-досугового комплекса для физкультурно-оздоровительных занятий в проектном населенном пункте с проектным наименованием «Троицкая Гора», общей площадью 1000 кв. м.

- строительство спорткомплекса со спортивными залами площадью пола- 1600кв.м. и бассейном площадью зеркала воды- 450 кв.м. в общественно-деловой зоне, расположенной у Гостилицкого шоссе в проектном населенном пункте с проектным наименованием «Троицкая Гора».

- строительство спортивно-досугового комплекса для физкультурно-оздоровительных занятий в  деревне Узигонты общей площадью 900 кв.м.

потребительского рынка:

- строительство предприятия торговли – 11010  кв.м. общей торговой площади;

- строительство предприятия общественного питания - 2290 посадочных  мест;

в том числе строительство многофункциональных комплексов:

- торгово-развлекательного центра с  торговыми помещениями 1500 кв. м торговой площади, предприятиями общественного питания на 200 мест, расположенного в центральной  части  деревни Низино, в общественно-деловой зоне;

- торгово-развлекательного центра с торговыми помещениями 3000 кв. м торговой площади, предприятиями общественного питания на 750 мест в общественно-деловой зоне в юго-западной части  деревни Низино, примыкающей к кольцевой автомагистрали;

- торгово-развлекательного комплекса  с  торговыми помещениями 2400 кв.м торговой площади, предприятиями общественного питания на 500 мест, расположенного у Гостилицкого шоссе в проектном населенном пункте с проектным наименованием «Троицкая Гора»;

- строительство новых объектов обслуживания, реконструкция и расширение существующих объектов общей площадью торговых помещений не менее 4110 кв.м,  предприятий общественного питания не менее  840 мест в  деревнях Владимировка, Князево, Ольгино, Санино, Сашино, Узигонты и проектном населенном пункте с проектным наименованием «Троицкая Гора»;

социальной защиты населения:

- строительство объектов социальной защиты  населения в соответствии с принятыми уровнями обслуживания в составе многопрофильного больнично-поликлинического комплекса на территории поселка Жилгородок в следующих объемах:

- полустационара  для граждан пожилого возраста и инвалидов на 70 мест;

- комплексный центр социальной помощи и реабилитации в деревне Низино.

отдыха и туризма:

- строительство домов отдыха   для взрослых на - 250 мест;

- строительство пансионата на - 250 мест;

- создание условий для развития природоориентированного туризма.

Основной характеристикой финансового баланса муниципального образования Низинское сельское поселение на 2012 год остается существенный разрыв между имеющимися доходами бюджета и необходимыми полномочными расходами, что обуславливает дефицитность баланса.

Общий объем доходов  бюджета в 2011 году, включающий в себя налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления составил 71 548,3 тыс. рублей, что составило  117 % к уровню 2010 года. Бюджет поселения в 2012 году был исполнен по доходной части в сумме 60,3 млн. руб. (84% от 2011г.).

Расходы бюджета, направленные на коммунальное хозяйство, составили в 2012г. 10 295,00 тыс. руб., что равняется 17,07% всех расходов бюджета 2012г. В 2011 году из местного бюджета на коммунальное хозяйство было израсходовано – 14 624,8 тыс. руб. или 20,44% годового бюджета поселения.

Основным источником доходов населения являются доходы, получаемые по месту работы, – заработная плата и выплаты социального характера, рост которых является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2012 году в муниципальном образовании составила 17897 руб. (+14,9% к уровню 2011 года).

Жилой фонд сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 года составляет 116,6 тыс. м2 и представлен среднеэтажными 3-5 этажными многоквартирными домами суммарной площадью 62,6  тыс. м2 (19 ед.), одноэтажными многоквартирными домами суммарной площадью 20,5 тыс. м2  (13 ед.) и жилыми домами (индивидуально-определенные здания) площадью 33,5 тыс. м2 (744 ед.). Муниципальный жилищный фонд составляет 64,4 тыс. квадратных метров или 55,23 % от общей площади многоквартирного жилфонда. Одной из главных проблем в данной сфере является ветхость и аварийность жилого фонда. По результатам обследования жилищного фонда муниципального образования Низинское сельское поселение по состоянию на начало 2013г. ветхими признано 0,061 тыс. м2 (2 квартиры) или 0,05% от общей площади жилфонда поселения, количество проживающих – 12 чел.; аварийными признано 1,5 тыс. м2 (39 квартир) или 1,28% от общей площади жилфонда.  На территории поселения имеется 18 квартир коммунального заселения, площадь которых составляет 1,08 тыс. кв. м. или 0,92% от общей площади жилфонда поселения, количество проживающих – 59 чел. Доля ветхого и аварийного жилья на территории поселения  составляет на начало 2013г. - 1,33%. Уровень износа жилого фонда – более 50%: основную часть многоквартирного жилищного фонда МО Низинское сельское поселение  составляют многоквартирные дома, построенные более 30-40 лет назад.

Учитывая большой износ жилищного фонда, возникает объективная необходимость проведения текущих и капитальных ремонтов жилищного фонда. Ежегодно разрабатываются мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда и подготовке его к осенне-зимнему периоду. В связи с чем, в последние годы ежегодно производится ремонт кровель, отмосток, межпанельных швов многоэтажных жилых домов, утепление фасадов, замена оконных блоков, ремонт межпанельных швов и теплоизоляционных труб ГВС в подвалах МКД. Период ожидания жилья – 23 года. Удельный вес населения, нуждающегося в жилье – 4,58%.

По состоянию на декабрь 2012г. жилой фонд имеет средний уровень благоустройства. Площадь жилого фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения:

Таблица 3.2.

Площадь жилищного фонда,

обеспеченного основными системами инженерного обеспечения на начало 2013г.

| Коммунальный ресурс | Ед. изм. | Значение | Доля от общей площади МКД | Доля от общей жилой площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | тыс. кв. м | 62,6 | 100% | 54% |
| Горячее водоснабжение | тыс. кв. м | 62,6 | 100% | 54% |
| Отопление | тыс. кв. м | 62,6 | 100% | 54% |
| Канализация | тыс. кв. м | 62,6 | 100% | 54% |

Коммунальная инфраструктура муниципального образования Низинского  сельского поселения характеризуется высоким уровнем износа (за исключением, теплоснабжения), в частности на начало 2013г.: холодное водоснабжение – ок. 80 %; горячее водоснабжение – 70%, теплоснабжение – ок. 70%; водоотведение – ок. 92%; электроснабжение – 100%.

В  течение 2012 года жилищно-коммунальные услуги на территории поселения обеспечивали предприятия: управляющая компания МУП «Низино», ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс», ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы», ОАО «Ленэнерго» Гатчинские электрические сети, ОАО «Леноблгаз». Уровень собираемости платы с населения за жилое помещение и коммунальные услуги по итогам 2012 г. составил – 91,23%.

Одной из основных отраслей народного хозяйства является жилищно-коммунальная сфера. На сегодняшний день приоритетными задачами в сфере развития ЖКХ поселения являются:

- организация качественного и бесперебойного предоставления населению жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечение граждан равным доступом к получению муниципальной услуги;

- создание эффективной организационной структуры жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающей права и законные интересы граждан на жильё в соответствии с требованиями;

К основным объектам жилищного фонда, планируемым к строительству и реконструкции на территории МО Низинское сельское поселение в соответствии с Генеральным планом МО Низинское сельское поселение строительство и реконструкция на первую очередь до 2015г:

- строительство в деревне Низино индивидуальных жилых домов общей площадью – 84 тыс.кв.м;

- строительство в поселке Жилгородок среднеэтажных многоквартирных жилых домов общей площадью 15,4 тыс.кв.м.

строительство и реконструкция на расчетный срок до 2025г:

- строительство жилых зданий общей площадью - 1316,24 тыс.кв.м (включая первую очередь) в том числе:

- в среднеэтажной многоквартирной застройке – 47,40 тыс.кв.м;

- в малоэтажной застройке – 688,38 тыс.кв.м;

- в индивидуальной застройке с земельными участками – 580,46 тыс.кв.м.

Общая площадь  при средней жилищной обеспеченности на 1 человека:

- для среднеэтажной многоквартирной застройки - 35 кв.м общей площади;

- для  малоэтажной застройки - 45 кв.м;

- для застройки индивидуальными  домами с земельными участками - 60 кв.м.

Общая площадь жилого фонда на расчетный срок (включая существующий жилой фонд) составит 1401, 44 тыс.кв.м; в том числе:

- в деревне Владимировка – 41,30 тыс.кв.м;;

- в деревне Князево – 5,8 тыс.кв.м;

- в деревне Марьино – 4,4 тыс.кв.м;

- в деревне Низино - 435,92 тыс.кв.м;

- в  деревне Ольгино – 14,20 тыс.кв.м;

- в деревне Санино – 38,72 тыс.кв.м;

- в деревне Сашино – 52,70 тыс.кв.м;

- в деревне Узигонты – 298,84 тыс.кв.м;

- в поселке Жилгородок – 67,45 тыс.кв.м;

- в проектном населенном пункте с проектным наименованием «Троицкая гора» - 442,11 тыс.кв.м.

Предусматривается эволюционное развитие инфраструктуры информатизации и связи в направлениях обеспечения заданных социальных и технических показателей, повышения качества и расширения номенклатуры услуг, внедрения новых технологий, охвата территорий и выполнения задач нового строительства, а именно:

- Обеспечение населения муниципального района доступом в сеть Интернет согласно нормам на универсальные услуги связи.

- Обеспечение оповещения всего населения района при возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Внедрение цифрового телевизионного вещания.

Разработка комплексного проекта развития информатизации и сетей связи района.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

Перспективы развития муниципального образования Низинское сельское поселение и спрос на коммунальные ресурсы до 2020 года

| № п.п. | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население, чел. | 4361 | 5360 | 6000 | 8537 | 11074 | 13611 | 16148 | 18685 |
| 2. | Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника, руб. | 17897 | 19150 | 20490 | 21925 | 23459 | 25101 | 26859 | 28739 |
| 3. | Ввод нового жилья, м2 |  | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4340 |
| 4. | Снос ветхого и аварийного жилья, м2 |  | 1040 | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Муниципальный жилой фонд, м2 | 62660 | 65770 | 69720 | 73870 | 78020 | 82170 | 86320 | 91700 |
| 6. | Жилой фонд, м2 | 87800 | 116932 | 174800 | 297464 | 420128 | 542792 | 665456 | 788120 |
| 7. | Средняя обеспеченность жилой площадью среднеэтажной застройки, м2/чел. | 14 | 12 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 8. | Средняя обеспеченность жилой площадью, м2/чел. | 20 | 22 | 29 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| 9. | Перспективное потребление коммунальных ресурсов (без учета фактора ресурсосбережения) |
| 9.1. | Теплоэнергия, Гкал/год | 153096 | 179565 | 206035 | 370268 | 534500 | 698733 | 862965 | 1027198 |
| 9.2. | Холодная вода, тыс. м3/год | 813 | 1266 | 1719 | 2172 | 2625 | 3078 | 3531 | 3984 |
| 9.3. | Водоотведение,тыс. м3/год | 829 | 1279 | 1730 | 2181 | 2632 | 3082 | 3533 | 3984 |
| 9.4. | Электроэнергия, МВА | 9,20 | 11,10 | 13,10 | 25,51 | 37,92 | 50,33 | 62,74 | 75,15 |
| 10. | Темп прироста абсолютных объемов потребления коммунальных ресурсов (без учета фактора ресурсосбережения), % к предыдущему периоду |
| 10.1. | Теплоэнергия | --- | 17,29% | 14,74% | 79,71% | 44,36% | 30,73% | 23,50% | 19,03% |
| 10.2. | Холодная вода | --- | 55,72% | 35,78% | 26,35% | 20,86% | 17,26% | 14,72% | 12,83% |
| 10.3. | Водоотведение | --- | 54,41% | 35,24% | 26,05% | 20,67% | 17,13% | 14,62% | 12,76% |
| 10.4. | Электроэнергия | --- | 20,65% | 18,02% | 94,73% | 48,65% | 32,73% | 24,66% | 19,78% |
| 11. | Перспективная нагрузка (без учета фактора ресурсосбережения) |
| 11.1. | Теплоэнергия, Гкал/час | 17 | 20 | 24 | 42 | 61 | 80 | 99 | 117 |
| 11.2. | Холодная вода, м3/час | 92,81 | 144,52 | 196,23 | 247,94 | 299,66 | 351,37 | 403,08 | 454,79 |
| 11.3. | Водоотведение, м3/час | 94,58 | 146,04 | 197,50 | 248,96 | 300,42 | 351,88 | 403,33 | 454,79 |
| 11.4. | Электроэнергия, МВА | 0,0011 | 0,0013 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0043 | 0,0057 | 0,0072 | 0,0086 |
| 12. | Перспективное потребление коммунальных ресурсов (с учетом реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности) |
| 12.1. | Теплоэнергия, Гкал | 153095 | 179565 | 206035 | 308896 | 411756 | 514616 | 617477 | 873118 |
| 12.2. | Холодная вода, тыс.м3 | 813 | 1152 | 1491 | 1831 | 2170 | 2509 | 2848 | 3187 |
| 12.3. | Водоотведение,тыс. м3 | 829 | 1165 | 1502 | 1839 | 2176 | 2513 | 2850 | 3187 |
| 12.4. | Электроэнергия, тыс. квт. ч | 9,20 | 11,10 | 13,10 | 20,91 | 28,72 | 36,53 | 44,34 | 63,88 |
| 13. | Темп прироста абсолютных объемов потребления коммунальных ресурсов (с учетом реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности), % к предыдущему периоду |
| 13.1. | Теплоэнергия | --- | 17,29% | 14,74% | 49,92% | 33,30% | 24,98% | 19,99% | 41,40% |
| 13.2. | Холодная вода | --- | 41,72% | 29,44% | 22,74% | 18,53% | 15,63% | 13,52% | 11,91% |
| 13.3. | Водоотведение | --- | 40,67% | 28,91% | 22,43% | 18,32% | 15,48% | 13,41% | 11,82% |
| 13.4. | Электроэнергия | --- | 20,65% | 18,02% | 59,63% | 37,35% | 27,20% | 21,38% | 44,05% |
| 14. | Перспективная нагрузка (с учетом реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности) |
| 14.1. | Теплоэнергия, Гкал/час | 17,48 | 20,50 | 23,52 | 35,26 | 47,00 | 58,75 | 70,49 | 99,67 |
| 14.2. | Холодная вода, м3/час | 92,81 | 131,53 | 170,24 | 208,96 | 247,68 | 286,40 | 325,12 | 363,83 |
| 14.3. | Водоотведение, м3/час | 94,58 | 133,05 | 171,51 | 209,98 | 248,44 | 286,90 | 325,37 | 363,83 |
| 14.4. | Электроэнергия, МВА | 0,0011 | 0,0013 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0033 | 0,0042 | 0,0051 | 0,0073 |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность коммунальных систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования Низинское сельское поселение без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2020 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

4.1. Теплоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. – 0 ед./км; 2020 г. – 0 ед./км.

- Удельный уровень потерь: 2013 г. – 18%; 2020 г. – 6%.

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2013 г. – 70%; 2020 г. – 0%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. – 58%; 2020 г. – 100%.

#### Оптимизация технической структуры

  - Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

  - Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

  - Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения сельского поселения;

  - Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам.

#### Параметры надежности

- Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инцидента /км в год;

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в запроектную с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.

#### Параметры энергетической эффективности

- Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 92%;

- Снизить потери в магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8%;

- Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;

- Внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир или экономии горячей воды;

- Организовать службу по утеплению квартир, подъездов, а также бюджетных организаций, имеющих контракты на обеспечение услуг теплового комфорта.

#### Параметры качества обслуживания

- Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

- Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

- Устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

- Снизить перерывы в снабжении горячей водой до 7 дней в году. Обеспечить соблюдение нормативных требований по параметрам горячей воды. Снизить претензии потребителей по качеству горячего водоснабжения;

- Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

#### Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;

- Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;

- Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

- Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

4.2. Водоснабжение:

- Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. – 0 ед./км; 2020 г. – 0 ед./км;

- Износ системы водоснабжения: 2013 г. – 80%; 2020 г. – 15%.

- Уровень потерь воды: 2013 г. – 20%; 2020 г. – 5%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. – 58%; 2020 г. – 100%.

#### Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

#### Параметры ресурсоэффективности

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- Организовать установку водосберегающей арматуры;

- Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования;

- Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 5%.

#### Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

- Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;

- Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 20 на 1000 чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

#### Параметры экономической эффективности

- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

4.3. Водоотведение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. – 0 ед./км; 2020 г. – 0 ед./км.

- Износ системы водоотведения: 2013 г. – 92%; 2020 г. – 20%.

#### Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

#### Параметры надежности и качества обслуживания

- Осуществить реконструкцию канализационных очистных сооружений и канализационных сетей;

- Снизить показатель отказов в сетях канализации;

- Снизить количество жалоб по услугам канализации до 5 на 1000 чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

#### Параметры экономической эффективности

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоотведения на уровне не менее 95%.

4.4. Электроснабжение:

#### Оптимизация технической структуры

- Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

- Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

- Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;

#### Параметры энергетической эффективности

- Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%;

- Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- Расширить использование тарифов по зонам суток;

- Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

#### Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

- Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

- Сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель.

#### Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

  - Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Таблица 4.1.1.

Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития системы теплоснабжения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного теплоснабжения | м2 | 62660 | 66810 | 70760 | 74910 | 79060 | 83210 | 87360 | 91700 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги теплоснабжения | % | 91,23 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Вновь созданная генерирующая мощность | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал/год | 153095 | 179565 | 206035 | 308896 | 411756 | 514616 | 617477 | 873118 |
|  | в т.ч. Население | Гкал | 146020 | 171267 | 196514 | 294622 | 392728 | 490835 | 588943 | 832771 |
|  | в т.ч. Прочие потребители | Гкал | 7075 | 8298 | 9521 | 14274 | 19028 | 23781 | 28534 | 40347 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 58 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) | % | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности системы ресурсоснабжения | Количество аварий и повреждений на тепловых сетях | ед./ км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Уровень потерь тепловой энергии | % | 18 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.2. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Таблица 4.2.1.

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе водоснабжения | м2 | 62660 | 66810 | 70760 | 74910 | 79060 | 83210 | 87360 | 91700 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения | % | 91,23 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м3/год | 813 | 1152 | 1491 | 1831 | 2170 | 2509 | 2848 | 3187 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 58 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса | Удельное потребление воды на 1 чел. | куб.м. /чел. в год | 1288 | 1243 | 1220 | 1206 | 1197 | 1190 | 1184 | 1180 |
|  | Удельное потребление воды на 1 м2 жилой площади | куб.м./ 1 м2 в год | 12,97 | 18,66 | 24,65 | 31,03 | 37,94 | 45,56 | 54,08 | 34,75 |

## 4.3. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод

Таблица 4.3.1.

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоотведения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе водоотведения | м2 | 62660 | 66810 | 70760 | 74910 | 79060 | 83210 | 87360 | 91700 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоотведения | % | 91,23 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем принятых стоков | тыс. м3/год | 829 | 1165 | 1502 | 1839 | 2176 | 2513 | 2850 | 3187 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса | Удельный объем принимаемых стоков на 1 чел. | куб.м./ чел. в год | 1313 | 1258 | 1229 | 1212 | 1200 | 1192 | 1185 | 1180 |
|  | Удельный объем принимаемых стоков на 1 м2 жилой площади | куб.м./ 1 м2 в год | 13,22 | 18,88 | 24,83 | 31,18 | 38,06 | 45,64 | 54,12 | 34,76 |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение

Таблица 5.1.1.

| № п.п. | Наименование инвестиционного проекта | Технические параметры проекта | Всего финансирование, тыс. руб. | в том числе по периодам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Теплоснабжение |  | 18600 |  | 3650 | 3650 | 5650 | 3650 | 2000 |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт котла дер. Низино с 100% заменой поверхностей нагрева |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт котла пос. Жилгородок с 100% заменой поверхностей нагрева |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |
| 1.3 | Реконструкция тепловых сетей деревни Низино |  | 14600 |  | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |  |  |  |
| 1.4 | Установка приборов учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство локальных или групповых котельных, работающих на газовом топливе, для теплоснабжения многоквартирной жилой застройки, объектов коммунально-бытового назначения, производственных и административных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Водоснабжение |  | 12229 |  | 8899 | 375 | 125 | 29 | 751 | 2050 |  |
| 2.1 | Реконструкция существующей водопроводной насосной станции в деревне Низино на Шинкарском пруду с установкой резервной насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство повысительной водопроводной насосной станции «Низино» с 2-мя резервуарами чистой воды в районе урочища «Симоногонты»; | 2 ед. по 4250 м2, площадь 2,5га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция водопроводной сети от Невского водовода до насосной станции в деревне Низино на Шинкарском пруду | 2х400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятия по приведению водозаборных сооружений централизованного и нецентрализованного водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Строительство кольцевой водопроводной сети с переключением действующих сетей на водопроводную станцию «Низино» на срок до 2025г.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реконструкция муниципальных водопроводных сетей и сооружений на срок до 2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Водоотведение |  | 6716 |  | 3297,4 | 2473,3 | 329,4 | 295,4 | 320 |  |  |
| 3.1 | Строительство хозяйственно-бытовой системы канализации с отведением стоков от проектируемой застройки в объеме 1300м3/сутки на Петродворцовые очистные сооружения с дальнейшим переключением на канализационные очистные сооружения «Низино» | 1300м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство очистных сооружений поверхностного стока №1 на площадке 0,6 га в северной части муниципального образования | 21000 м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Строительство системы закрытой дождевой канализации в деревне Низино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Строительство канализационно-насосной станции с отведением стоков от проектируемой застройки на канализационные очистные сооружения «Низино» на срок до 2025г. | 20000 м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Строительство очистных сооружений поверхностного стока №2 на площадке 0,6 га в северной части проектируемой территории производительностью - 20 330 м3/сутки на срок до 2025г. | 20330 м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Строительство очистных сооружений поверхностного стока №3 на площадке 0,3 га в южной части проектируемой территории производительностью - 5500 м3/сутки на срок до 2025г. | 5500 м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Строительство специальных очистных сооружений поверхностного стока №4 на площадке 0,7 га производительностью - 18 000 м3/сутки на срок до 2025г. | 18000 м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Строительство очистных сооружений поверхностного стока №5 на площадке 0,5га в производственной зоне у Гостилицкого шоссе производительностью – 22 000 м3/сутки на срок до 2025г. | 22000 м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Строительство системы закрытой дождевой канализации на срок до 2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция существующей подстанции 35/10 кВ «Низино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Строительство распределительной трансформаторной подстанции №1 10 кВ в юго-западной части деревни Низино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Выполнение мероприятий целевой муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Низинское сельское поселение на 2011–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Строительство новой подстанции 110/10 кВ «Низино-Кузнецы» на срок до 2025г. | 110/10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Строительство семи распределительных трансформаторных подстанций 10кВ для покрытия нагрузок в размере –23.0 МВА на срок до 2025г. | 10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Строительство нового источника электроснабжения ПС 110/10 кВ «Низино-промзона» для электроснабжения промышленной зоны «Порзолово» с расчетной мощностью – 28 МВА на срок до 2025г. | ПС 110/10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Сбор и утилизация ТБО |  | 5170 | 660 | 1200 | 720 | 750 | 520 | 940 | 190 | 190 |
| 5.1 | Вывоз и уборка мусора с несанкционированных свалок |  | 2510 | 480 | 500 | 510 | 520 | 300 | 200 |  |  |
| 5.2 | Организация мест временного накопления бытовых отходов и мусора на территориях Низинского сельского поселения |  | 1160 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 190 |
| 5.3 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | 500 | 80 | 90 | 90 | 100 | 70 | 70 |  |  |
| 5.4 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО, а также обустройство контейнерных площадок согласно схемы дислокации |  | 1000 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |
| 6. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкция газорегуляторного пункта высокого давления в центральной части деревни Низино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Строительство газопровода среднего давления и газораспределительного пункта среднего давления в южной части деревни Низино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Реконструкция существующего газораспределительного пункта высокого давления «Петродворец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Строительство газопровода высокого давления и газорегуляторного пункта высокого давления в производственно-административной зоне «Порзолово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Строительство новых сетей газоснабжения среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 42715 | 660 | 17046,4 | 7218,3 | 6854,4 | 4494,4 | 4011 | 2240 | 190 |

4.2. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, уличном освещении

Реализация программы энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях и уличном освещении в период 2011-2020 гг. осуществляется в соответствии с программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Низинское сельское поселение на 2011–2020 годы», утвержденной постановлением местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение от 18.08.2011г. №92.

Таблица 4.2.1.

Основные направления реализации программы энергосбережения на 2011-2020гг. в жилищном секторе

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования в тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |
| 1 | Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | 300 | 1500 |
| 2 | Замена источников света с лампами накаливания на устройства с люминесцентными лампами с пускорегулирующей аппаратурой либо компактные люминесцентные лампы. | 100 | 150 |
| 3 | Установка узлов учета тепловой энергии. Замена узлов учета холодной воды. | 3563 |  |
| 4 | Замена узлов учета электрической энергии на узлы учета с монитором состояния сети, а так же возможностью удаленного снятия показаний. | 30 |  |
| 5 | Капитальный ремонт кровли жилых домов №№ 3,4, 11 по ул. Центральная, жилых домов №№,2,6 по Санинскому шоссе. | 5900 |  |
| 6 | Утепление фасадов (торцевых стен) жилых домов №№ 8,9 по ул. Центральная, жилых домов №№ 3,6 по Санинскому шоссе. Ремонт межпанельных швов дома № 6 по ул. Центральная | 700 | 1100 |
| 7 | Капитальный ремонт отмостки жилых домов №№ 1,7,8 по ул. Центральная, жилых домов №№ 4,6,7 по Санинскому шоссе. | 2140 |  |
| 8 | Замена оконных заполнений на энергоэффективные дома №7 по ул. Центральная. |  | 200 |
| 9 | Замена обратных розливов ГВС жилых домов №№ 10,11,12 по ул. Центральная, жилых домов №№ 6,7 по Санинскому шоссе. |  | 800 |
| 10 | Формирование инвестиционных программ, проведение встреч, переговоров по привлечению частных инвестиций для целей реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение на территории муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2011-2020 годы» | 20 | 20 |
| 11 | Переоценка и пересмотр мероприятий с целью актуализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение на территории муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2011-2020 годы» | 10 | 10 |
|  | ИТОГО: | 8663 | 3780 |

Таблица 4.2.2.

Обобщенная характеристика рекомендуемых энергосберегающих мероприятий в бюджетном секторе

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирова-ния в тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |
| 1 | Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов. | 300 |  |
| 2 | Проведение обучения (повышения квалификации) ответственных за энергосбережение бюджетных учреждений. | 30 | 30 |
| 3 | Замена источников света с лампами накаливания на устройства с люминесцентными лампами с пускорегулирующей аппаратурой либо компактные люминесцентные лампы. | 5 |  |
| 4 | Установка узлов учета тепловой энергии. | 400 |  |
| 5 | Замена узлов учета холодной воды. | 2 |  |
| 6 | Замена узлов учета электрической энергии на узлы учета с монитором состояния сети, а так же с возможностью удаленного снятия показаний. |  | 35 |
| 7 | Промывка систем отопления зданий. | 20 | 20 |
| 8 | Утепление фасадов зданий, в том числе замена оконных заполнений на энергоэффективные. |  | 60 |
| 9 | Замена бытовой и оргтехники на энергоэффективные, с классом энергопотребления не ниже «А». |  | 60 |
| 10 | Формирование инвестиционных программ, проведение встреч, переговоров по привлечению внебюджетных источников финансирования для целей реализации муниципальной целевой программы «энергосбережение на территории муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2011-2020 годы» | 50 | 100 |
| 11 | Переоценка и пересмотр мероприятий а так же внесение дополнительных мероприятий на период с 2013-2020 года. |  | 20 |
|  | ИТОГО | 807 | 325 |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования Низинское сельское поселение организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

При этом реализация инвестиционных проектов действующими на территории сельского поселения организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполнителей работ (подрядных организаций).

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке следующих критериев:

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Исходя из приведенных критериев рассмотрены возможные формы реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Низинское сельское поселение.

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников и технологически связанных с инфраструктурой действующих на территории сельского поселения территориальных сетевых организаций, в частности ОАО «Ленэнерго». Создание организаций с участием действующих ресурсоснабжающих организаций или муниципального образования может являться экономически нецелесообразным для реализации инвестиционных проектов стоимостью менее 5% от расходов на реализацию всех инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры.

Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения Низинского  сельского поселения, целесообразно осуществлять действующими сетевыми организациями.

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников (более чем на 95%). Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса. Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе теплоснабжения целесообразно осуществлять действующими организациями ООО «Энергосфера», МУП «Низино».

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения реализуются в соответствии с инвестиционными программами предприятий.

Инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов могут быть реализованы по следующим направлениям:

- реализация мероприятий по сортировке и захоронению ТБО инвестором в соответствии с соглашением с администрацией муниципального образования Низинское сельское поселение;

- реализация инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации ТБО за счет бюджета муниципального образования Низинское сельское поселение.

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей сельского поселения будут являться механизмы их финансирования:

- с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам);

- за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению (в части мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры).

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

Доля расходов населения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в каждом конкретном году рассчитывается по фактическим статистическим данным, содержащимся в форме 22-ЖКХ (сводная) конкретного муниципального образования, а также статистическим данным о его социально-экономическом развитии (в части численности населения и среднедушевых доходов населения).

Согласно Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги" оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию "доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи" проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия.

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.

При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях учитываются среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность коммунальными услугами и особенности их предоставления.

В МО «Низинское сельское поселение» среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2012 году составила 17897 руб. (+14,9% к уровню 2011 года).

Таблица 5.1.

Структура суммарной стоимости жилья и коммунальных услуг (без НДС) в МО «Низинское сельское поселение» в 2012-2013 гг.

| Структура коммунального платежа | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- |
|  | руб./м2 в мес. | руб./чел. в мес. | руб./м2 в мес. | руб./чел. в мес. |
|  | без НДС | без НДС |
| жилье (содержание и текущий ремонт) многоквартирные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифт, мусоропровод, центральное отопление, централизованное горячее водоснабжение | 15,6 | 280,8 | 15,6 | 280,8 |
| вывоз ТБО | 2,63 | 47,34 | 2,63 | 47,34 |
| отопление | 21,06 | 379,08 | 22,24 | 400,32 |
| горячее водоснабжение | 3,92 | 70,56 | 4,51 | 81,18 |
| холодное водоснабжение | 6,26 | 112,68 | 7,2 | 129,6 |
| водоотведение | 4,72 | 84,96 | 5,43 | 97,74 |
| электроснабжение | 2,4 | 43,2 | 2,76 | 49,68 |
| газоснабжение | 4,22 | 75,96 | 4,85 | 87,3 |
| Итого коммунальный платеж | 60,81 | 1094,58 | 65,22 | 1173,96 |

Прогнозируемая средняя плата за коммунальные ресурсы в жилом доме квартирного типа, имеющего все виды благоустройства, при годовом росте тарифов в районе 10%, в 2015 году составит в районе 1420 руб./мес. на 1 чел., в 2020 году – 2288 руб./мес. на 1 чел.

Таблица 5.2.

Площадь жилого фонда,

обеспеченного основными коммунальными услугами на 2013г.

| Коммунальный ресурс | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | тыс. кв. м | 62,6 |
| Горячее водоснабжение | тыс. кв. м | 62,6 |
| Отопление | тыс. кв. м | 62,6 |
| Канализация | тыс. кв. м | 62,6 |
| Газ | тыс. кв. м | 62,6 |

Уровень собираемости платы с населения за жилое помещение и коммунальные услуги по итогам 2012 г. составил –91,23%.

Таблица 5.3.

Уровень доступности коммунальных услуг 2009-2013гг.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Ориенти-ровочное значение критерия | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | начало 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 10 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 95 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,23 | 95,00 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |

Сравнение установленных значений критериев доступности платы за коммунальные услуги с расчетными, позволяет сделать вывод о доступности платы за коммунальные услуги для населения муниципального образования Низинское сельское поселение в 2013–2020 гг.

# УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение. Ответственным за реализацию Программы в рамках подразделений местной администрации, является лицо, назначаемое постановлением главы местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение в соответствии с установленным порядком. При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение.

Программа реализуется местной администрацией муниципального образования Низинское сельское поселение, а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования Низинское сельское поселение, в том числе теплоснабжающей организацией и субъектами электроэнергетики сельского поселения.

Основными функциями местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы главе  местной администрации муниципального образования и предложений о ее корректировке.

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы.

В рамках осуществляемых функций  местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Низинское сельское поселение, бюджета Ленинградской области, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования Низинское сельское поселение носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования Низинское сельское поселение, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса муниципального образования Низинское сельское поселение.

Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, местной администрацией муниципального образования Низинское сельское поселение (в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) или Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (в части теплоснабжения и электроснабжения) и организацией коммунального комплекса.

В данном соглашении (кроме прав, обязанностей и ответственностей сторон) должны найти отражение следующие условия: долгосрочные параметры регулирования деятельности организации коммунального комплекса; целевые показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения; перечень мероприятий программы и их стоимость; объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства); условия пересмотра программы и долгосрочных тарифов; контроль за исполнением программы (порядок, формы, параметры и ответственные лица).

В области теплоснабжения механизм реализации мероприятий программ должен соответствовать требованиям: Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы местной администрацией муниципального образования Низинское сельское поселение формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

Таблица 6.1

План-график основных работ по реализации Программы

| № п/п | Наименование и содержание действий по реализации программы | Сроки реализации действий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | В течение 2 месяцев после утверждения Программы. |
| 2. | Утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | В течение 4 месяцев после утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ. |
| 3. | Утверждение договоров на реализацию инвестиционных программ. Договоры должны включать: цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения); права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок; ответственность сторон; перечень мероприятий программы и их стоимость; объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства). | В течение 1 месяца после утверждения инвестиционных программ. |
| 4. | Принятие решений по выделению бюджетных средств на реализацию Программы | Ежегодно в период формирования проекта бюджета муниципального образования Низинское сельское поселение в сроки, установленные нормативными актами администрации сельского поселения. |

Предоставление отчетности по выполнению настоящей Программы осуществляется исполнителями Программы в рамках мониторинга ее реализации. Порядок предоставления отчетности и формы отчетности по выполнению Программы устанавливаются нормативно правовым актом местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение.

Исполнители представляют в местную администрацию сельского поселения отчет о реализации инвестиционных Программ в течение 25 рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является календарный год. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных программ от их плановых значений Исполнители в рассматриваемый срок также представляют пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке Программы. Отчет представляется в бумажной и электронной формах.

Местной администрацией муниципального образования Низинское сельское поселение в течение 10 рабочих дней после получения информации от исполнителей Программы, обобщает полученную информацию и формирует сводный отчет о реализации Программы.

Отчет о ходе выполнения Программы направляется на утверждение главе местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение. Отчет подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Низинское сельское поселение.

Внесение изменений в Программу (корректировка Программы) осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений в соответствующее постановление местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение.

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

- отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- снижения результативности и эффективности использования средств бюджетной системы;

- уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий.

Координаторы Программы в течение 2 месяцев после утверждения отчета о ходе выполнения Программы составляют предложения по корректировке Программы и представляет их для утверждения в установленном порядке.

# Text boxes

ООО «Ломоносовский энергетический комплекс»

ООО «Энергосфера»

Конечный потребитель

МУП «Низино»

Конечный потребитель