МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2012 года                                                                                                           № 177

об утверждении проекта планировки и межевания части территории д. Узигонты МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В целях обеспечения градостроительной деятельности на территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 14, п. 20), Уставом МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, решением Совета депутатов МО Низинское сельское № 15 от 15.03.2012 г. Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по проектам планировки и межевания территорий: центральная часть д. Низино , пос. Жилгородок, части территории д. Узигонты, части территории д. Ольгино МО Низинское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить проект планировки части территории д. Узигонты:

  - Чертеж планировки части территории д. Узигонты МО Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района (красные линии, объекты инженерной инфраструктуры). Приложение № 1.

  - Чертеж планировки части территории д. Узигонты МО Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района (границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии, обозначающие дороги, улицы, проезды). Приложение № 2.

  - Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории, характеристиках развития систем социального и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития части территории д. Узигонты МО Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный района Ленинградской области. Приложение № 3.

- Настоящее Постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в печати и на интернет-сайте www.nizino.info.

- Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

МО Низинское сельское поселение                                                                 Е.В. Конинина

Приложение № 3

к постановлению местной администрации

муниципального образования

Низинское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

от  11.07.2012 г. № 177

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства,  характеристиках планируемого развития территории, характеристиках развития систем социального и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории в границах деревни Узигонты в  муниципальном образовании Низинское сельское поселение муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

- Границы проектирования

Проект планировки и проект межевания выполнен применительно к территории в границах населенного пункта деревня Узигонты, ограниченной

на востоке  - земельным участком с кадастровым номером - 47:14:0302006:93;

на севере, юге и западе - - границей деревни Узигонты

- Положение о характеристиках планируемого развития территории

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На расчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Использование территории |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 138,13 | 138,13 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Территории зон размещения объектов капитального строительства, всего с выделением: | га | 22,82 | 113,82 |
|  | - зон размещения жилой застройки индивидуальными жилыми домами | га | 21,3 | 109,34 |
|  | - зон размещения объектов инженерной инфраструктуры | га | 1,52 | 1,80 |
|  | - зон размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения | га | - | 2,58 |
| 1.1.2 | Территория общего пользования, всего | га | 0,19 | 24,41 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -территории улиц, проездов и проходов общего пользования | га | 0,19 | 20,52 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | 3,89 |
| 2 | Параметры застройки территории, в среднем по кварталам, в том числе по зонам размещения объектов капитального строительства |  |  |  |
| 2.1 | Коэффициент застройки | % | 0,59 | 20 |
| 2.2 | Плотность застройки | кв.м.общ.пл. /кв.м | 0,01 | 0,40 |

3. Положение о характеристиках развития системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания территории

Проектом предлагается размещение:

- дошкольного образовательного учреждения не менее чем на 100 мест на территории квартала  15 на земельном участке площадью 0,50 га;

-  общеобразовательного учреждения не менее чем на 300 мест на территории квартала  10  на участке площадью 1,83 га;

- предприятия розничной торговли не менее чем 790 кв. м торговой площади и предприятия

общественного питания не менее чем на 20 мест на территории квартала  15 на земельном участке площадью 0,24 га.

4. Положение о характеристиках развития системы транспортного обслуживания территории

Проектируемая улично-дорожная сеть предусматривает организацию транспортных связей внутри деревни с учетом ее развития в соответствии с положениями Генерального плана и Правилами землепользования и застройки муниципального образования с учетом классификации дорог.

Организация движения транспорта и пешеходов предполагает размещение в красных линиях улиц в жилой застройке с организацией проезжей части шириной не менее 6,0 м с тротуарами вдоль них и озеленением (ширина в красных линиях  14-21м);

В жилых кварталах предусматривается организация подъездов к группам жилых домов.

Поперечные профили улиц приняты в соответствии с действующими нормативами.

5. Положение о характеристиках планируемого развития системы инженерно-технического обеспечения территории

1. Водоснабжение

Водоснабжение проектируемой застройки от существующего магистрального водовода «Невский водопровод» со строительством ПВНС, резервуаров чистой воды (РВЧ) и узлом доочистки питьевой воды до санитарно-гигиенических требований составит 856,2 м3/сут.,                             в том числе на:

-хозяйственно-питьевые нужды – 668,9 м3/сут.,

-полив территории -187,3  м3/сут.

2.Водоотведение.

Предусмотрено строительство хозяйственно-бытовой системы канализации с отведением стоков на КОС Низино.

Расход хозяйственно-бытовых сточных вод составит 668,9 м3/сут.

Предусмотрено строительство сети дождевой канализации и специальных очистных сооружений поверхностного стока (ОСПС) для очистки поверхностных стоков, поступающих в сеть дождевой канализации.

Единственным водоприемником, согласно заключению НЛ БВУ может быть ручей без названия, являющийся  притоком  реки Черная, впадающей в реку Коваши.

Объем ливневого стока  -   348,9 м3 /час.

3.Электроснабжение.

Электроснабжение территории с расчетной мощностью –3000 кВА возможно от ПС 110/10 кВ №191 при наличии к данному периоду трансформаторной мощности.

Кроме ПС 110/10 кВ №191 источником электроснабжения данной территории может послужить   ПС 110/10 кВ  №197 «Петродворец», расположенная на расстоянии 10 км от застройки и ПС 110/10 кВ №395 «Большевик», расположенная на расстоянии 5,5 км от застройки.

4. Теплоснабжение.

Отопление и горячее водоснабжение перспективной жилой застройки и объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения предусмотрено от локальных источников тепла, работающих на газе, электроэнергии или других видах топлива.

Расчетная предполагаемая нагрузка составит 30,9 Гкал/час.

5.Газоснабжение

Газоснабжение проектируемых потребителей в районе деревни Узигонты предусмотрено от газопровода высокого давления отходящего от ГРС «Большевик».

Суммарный расход газа вновь проектируемой и сохраняемой застройки, составит 4247,7 нм3/ч.

6. Проектом предлагается размещение объектов инженерной инфраструктуры:

- распределительная трансформаторная подстанция электросети (РТП) – 1 объект на земельном участке площадью 0,06 га;

- трансформаторная подстанция электросети (ТП) – 4 объекта – на земельных участках площадью 0,02 – 0,03 га,

- котельная – 1 объект на земельном участке площадью 0,02 га;

- газораспределительный  пункт (ГРП) – 1 объект на земельном участке площадью 0,05 га.

Приложение №3

к постановлению местной администрации

муниципального образования

Низинское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

от  11.07.2012 г. №177

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства,  характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории в границах деревни Узигонты в  муниципальном образовании Низинское сельское поселение муниципального образования

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

- Границы проектирования

Проект планировки и проект межевания территории выполнен применительно к территории в границах населенного пункта деревни Узигонты, за исключением  земельного участка с кадастровым номером - 47:14:0302006:93, для которого проект планировки и межевания территории был выполнен ранее и утвержден решением Совета депутатов от 18.04.2011г. №33.

Рассматриваемая территория расположена  на юго-востоке муниципального образования Низинское сельское поселение в деревне Узигонты.

Рассматриваемая территория расположена в деревне Узигонты и  ограничена:

на востоке  - земельным участком с кадастровым номером - 47:14:0302006:93;

на севере  - границей деревни Узигонты по смежеству с землями сельскохозяйственного назначения;

на юге  - границей деревни Узигонты по смежеству с землями лесного фонда муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района;

на западе – границей деревни Узигонты по смежеству с землями лесного фонда

Площадь территории в границах проектирования настоящего проекта составляет 138,13 га.

- Положение о характеристиках планируемого развития территории

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На расчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Использование территории |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 138,13 | 138,13 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Территории зон размещения объектов капитального строительства, всего с выделением: | га | 22,82 | 113,82 |
|  | - зон размещения жилой застройки индивидуальными жилыми домами | га | 21,3 | 109,34 |
|  | - зон размещения объектов инженерной инфраструктуры | га | 1,52 | 1,80 |
|  | - зон размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения | га | - | 2,58 |
| 1.1.2 | Территория общего пользования, всего | га | 0,19 | 24,41 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -территории улиц, проездов и проходов общего пользования | га | 0,19 | 20,52 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | 3,89 |
| 2 | Параметры застройки территории, в среднем по кварталам, в том числе по зонам размещения объектов капитального строительства |  |  |  |
| 2.1 | Коэффициент застройки | % | 0,59 | 20 |
| 2.2 | Плотность застройки | кв.м.общ.пл. /кв.м | 0,01 | 0,40 |

3. Положение о характеристиках развития системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания территории

Проектом предлагается размещение:

- дошкольного образовательного учреждения не менее чем на 100 мест на территории квартала  15 на земельном участке № 22  площадью 0,50 га;

-  общеобразовательного учреждения не менее чем на 300 мест на территории квартала  10  на участке № 12  площадью 1,83 га;

- предприятия розничной торговли не менее чем 790 кв. м торговой площади и предприятия

общественного питания не менее чем на 20 мест на территории квартала  15 на земельном участке № 92  площадью 0,24 га.

4. Положение о характеристиках развития системы транспортного обслуживания территории

Проектируемая улично-дорожная сеть предусматривает организацию транспортных связей внутри деревни с учетом ее развития в соответствии с Генеральным планом муниципального образования с учетом классификации дорог.

Зона нового строительства деревни обслуживается системой улиц в жилой застройке и внутриквартальных проездов.

Организация потоков транспорта, пешеходов предполагает выделение в красных линиях территорий общего пользования:

- поселковых дорог  –  с организацией проезжей части шириной не менее 6,0 м с тротуарами вдоль них и озеленением (ширина в красных линиях 22-21 м);

- улиц в жилой застройке с организацией проезжей части шириной не менее 6,0 м с тротуарами вдоль них и озеленением (ширина в красных линиях  14-21м);

В жилых кварталах предусматривается организация подъездов к группам жилых домов с разворотными площадками и стоянками.

Поперечные профили улиц приняты в соответствии с Генеральным планом  муниципального образования.

5. Положение о характеристиках планируемого развития системы инженерно-технического обеспечения территории

1. Водоснабжение

Водоснабжение проектируемой застройки, общим расходом 856,2 м3/сут,                             в том числе на:

-хозяйственно-питьевые нужды – 668,9 м3/сут,

-полив территории -187,3  м3/сут

предусмотрено от существующего магистрального водовода «Невский водопровод» со строительством ПВНС, резервуаров чистой воды (РВЧ) и узлом доочистки питьевой воды до санитарно-гигиенических требований.

Учитывая, что на выделенной территории проектирования места для размещения водопроводных сооружений нет, потребуется дополнительный земельный участок для размещения водопроводных сооружений.

2.Водоотведение.

Канализация хозяйственно-бытовая

Предусмотрено строительство хозяйственно-бытовой системы канализации с отведением стоков на КОС Низино.

Расход хозяйственно-бытовых сточных вод составит 668,9 м3/сут.

### Дождевая канализация

Предусмотрено строительство на территории проектируемой застройки сети дождевой канализации.

Предусмотрено строительство специальных очистных сооружений поверхностного стока (ОСПС) для очистки поверхностных стоков, поступающих в сеть дождевой канализации с территории застройки. Учитывая, что на выделенной территории проектирования места для размещения ОСПС нет, потребуется дополнительный земельный участок на территории, расположенной юго-западнее от проектируемой территории.

Единственным водоприемником, согласно заключению НЛ БВУ может быть ручей без названия приток  реки Черная, впадающей в реку Коваши.

Объем ливневого стока  -   348,9 м3 /час.

3.Электроснабжение.

Электроснабжение территории с расчетной мощностью –3000 кВА возможно от ПС 110/10 кВ №191 при наличии к данному периоду трансформаторной мощности.

Кроме ПС 110/10 кВ №191 источником электроснабжения данной территории может послужить   ПС 110/10 кВ  №197 «Петродворец», расположенная на расстоянии 10 км от застройки и ПС 110/10 кВ №395 «Большевик», расположенная на расстоянии 5,5 км от застройки.

4. Теплоснабжение.

Отопление и горячее водоснабжение перспективной жилой застройки и объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения предусмотрено от локальных источников тепла, работающих на газе, электроэнергии или других видах топлива.

Расчетная предполагаемая нагрузка проектируемой территории составит 30,9 Гкал/час.

5.Газоснабжение

Газоснабжение проектируемых потребителей в районе деревни Узигонты предусмотрено от газопровода высокого давления отходящего от ГРС «Большевик».

Суммарный расход газа вновь проектируемой и сохраняемой застройки, составит 4247,7 нм3/ч.

6. Проектом предлагается размещение объектов инженерной инфраструктуры:

- распределительная трансформаторная подстанция электросети (РТП) – 1 объект на земельном участке № 95 площадью 0,06 га;

- трансформаторная подстанция электросети (ТП) – 4 объекта – на земельном участке № 93 площадью 0,02 га, на земельном участке № 96 площадью 0,03 га, на земельном участке № 97 площадью0,03 га, на земельном участке № 98 площадью 0,03 га;

- котельная – 1 объект на земельном участке № 99 площадью 0,02 га;

- газораспределительный  пункт (ГРП) – 1 объект на земельном участке № 94 площадью 0,05 га.